## Slide 1: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ
Λεωνίδας Αλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
E-mail: leo@mail.ntua.gr
Τηλ: 210 772-1666
5ο Μάθημα
Πολλαπλασιασμός στο Δυαδικό. Παράσταση Κλασματικών
Σταθερή & Κινητή Υποδιαστολή

## Slide 2: Στα προηγούμενα μαθήματα:
1- Τι είναι Η/Υ
2- Κωδικοποίηση-Επεξεργασία- Αποκωδικοποίηση
3- Συστήματα Αρίθμησης: 2δικό, 8δικό, 10δικό, 16δικό
4- Μετατροπή από το ένα σύστημα στο άλλο
5- Βit/byte/word, KΒ/ΜΒ/GB/TB…
6- Η πρόσθεση στο Δυαδικό
7- Παράσταση Αρνητικών -Ι
8- H αφαίρεση στο Δυαδικό

## Slide 3: Στη συνέχεια
Ο πολλαπλασιασμός στο Δυαδικό
Παράσταση Κλασματικών στο Δυαδικό
  Σταθερή υποδιαστολή
  Κινητή Υποδιαστολή / ΙΕΕΕ standard

## Slide 4: Πολλαπλασιασμός Δυαδικών Ακεραίων
0  0 = 0 0  1 = 0 1  0 = 0 1  1 = 1
Παραδείγματα
1 1 0 1
× 1 0 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 1 .
1 1 1 0 1 0 1
ο πολλαπλασιασμός δυαδικών αριθμών πραγματοποιείται με πρόσθεση και ολίσθηση.
1 1 0 1
× 1 0 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1 .
1 1 1 0 1 0 1

## Slide 5: Αλγόριθμος πολλαπλασιασμού
Έστω ότι θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε 2 αριθμούς Α, D μήκους λέξης n-bit.
Κατασκευάζουμε τα χωρία A,B,C,D με το Β να έχει μήκος 1-bit ενώ τα A,C,D n-bit π.χ για n=4
Βήμα 1ο : Τοποθέτησε τους A, D
στα αντίστοιχα κελιά και τοποθέτησε
μηδενικά στα B, C.
Βήμα 2ο : Κάνε τα παρακάτω “n” φορές (βρόχος)
  Αν το LSD του D είναι 1, τότε πρόσθεσε τα Α, C. Βάλε το αποτέλεσμα στο C και το κρατούμενο (αν υπάρχει) στο B. Αν δεν υπάρχει κρατούμενο, τότε στο B μπαίνει 0.
  Μετάθεσε όλα τα ψηφία του ενοποιημένου χώρου BCD όλα μια θέση δεξιά (ολίσθηση)
Βήμα 3ο : Μόλις τελειώσουν οι “n” φορές, το αποτέλεσμα είναι στο CD.
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
Β | C |  |  |  | D |  |  | 

## Slide 6: Αλγόριθμος πολλαπλασιασμού, (…συνέχεια)
Παράδειγμα: Α=1101, D=1001, προφανώς n=4
Βήμα 1: (β) Μετάθεση όλων των ψηφίων του
BCD κατά μια θέση δεξιά
Βήμα 2: i=1≤n=4. i=2≤n=4.
(α) Το LSD=1 οπότε Α+C→C (α) Το LSD=0 οπότε δεν αλλάζει τίποτα
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
Βήμα 1o: Τοποθέτησε τους A, D στα
αντίστοιχα κελιά και
βάλε μηδενικά στα B, C.
Βήμα 2ο: Κάνε τα παρακάτω “n” φορές
(βρόχος)
  - Αν το LSD του D είναι 1, τότε
  πρόσθεσε τα Α, C. Βάλε το
  αποτέλεσμα στο C και το
  κρατούμενο:
  (αν υπάρχει) στο B.
  (αν δεν υπάρχει) τότε στο B μπαίνει 0
  - Μετάθεσε όλα τα ψηφία του
  ενοποιημένου χώρου BCD μια
  θέση δεξιά (ολίσθηση)
Βήμα 3ο: Μόλις τελειώσουν οι “n”
φορές, το αποτέλεσμα είναι
στο CD.
1 1 0 1
× 1 0 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 1 .
1 1 1 0 1 0 1

## Slide 7
Αλγόριθμος πολλαπλασιασμού, (…συνέχεια)
(β) Μετάθεση όλων των ψηφίων του BCD (β) Μετάθεση όλων των ψηφίων του κατά μια θέση δεξιά BCD κατά μια θέση δεξιά
i=3≤n=4. i=4≤n=4.
(α) Το LSD=0 οπότε δεν αλλάζει τίποτα (α) Το LSD=1 οπότε Α+C→C
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
1 1 0 1
× 1 0 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 1 .
1 1 1 0 1 0 1

## Slide 8
Αλγόριθμος πολλαπλασιασμού, (…συνέχεια)
(β) Μετάθεση όλων των ψηφίων του BCD
κατά μια θέση δεξιά
Βήμα 4:
Το αποτέλεσμα είναι στο CD
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
1 1 0 1
×1 0 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1 .
1 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1
× 1 0 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 1 .
1 1 1 0 1 0 1
1

## Slide 9
Αλγόριθμος πολλαπλασιασμού
Βήμα 1o: Τοποθέτησε τους A, D στα
αντίστοιχα κελιά και
βάλε μηδενικά στα B, C.
Βήμα 2ο: Κάνε τα παρακάτω “n” φορές
(βρόχος)
  - Αν το LSD του D είναι 1, τότε
  πρόσθεσε τα Α, C. Βάλε το
  αποτέλεσμα στο C και το
  κρατούμενο:
  (αν υπάρχει) στο B.
  (αν δεν υπάρχει) τότε στο B μπαίνει 0
  - Μετάθεσε όλα τα ψηφία του
  ενοποιημένου χώρου BCD μια
  θέση δεξιά (ολίσθηση)
Βήμα 3ο: Μόλις τελειώσουν οι “n”
φορές, το αποτέλεσμα είναι
στο CD.
 | Α |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Β | C |  |  |  | D |  |  | 
Παράδειγμα:
Κάντε τον πολλαπλασιασμό
5 x 6 =?
Με όσο το δυνατόν λιγότερα bits

## Slide 10
Αλγόριθμος πολλαπλασιασμού: 5X6
Βήμα 1o: Τοποθέτησε τους A, D στα αντίστοιχα κελιά και βάλε μηδενικά στα B, C.
Βήμα 2ο: Κάνε τα παρακάτω “n=3” φορές
Αν το LSD του D είναι 1, τότε πρόσθεσε τα Α, C. Βάλε το αποτέλεσμα στο C και το κρατούμενο:
(αν υπάρχει) στο B
(αν δεν υπάρχει) τότε στο B μπαίνει
Μετάθεσε όλα τα ψηφία του ενοποιημένου χώρου BCD μια θέση δεξιά (ολίσθηση)
Βήμα 3ο: Μόλις τελειώσουν οι “n=3” φορές, το αποτέλεσμα είναι στο CD.
 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
C
D
B
A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
End n=1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
End n=2
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
LSD
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
End n=3
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
C
C
D
B
C
D
B
C
D
B
D
B
C
D
B

## Slide 11: Κλασματικοί Αριθμοί στο Δυαδικό
0
1
0
1
0
1
0
1
1010.1010
1
δες
2
δες
4
δες
8
δες
16
α
8
α
4
τα
1/2
α
(από 3ομάθημα)

## Slide 12: Αρνητικοί Κλασματικοί: Πρόσημο-μέτρο & c2
πρόσημο-μέτρο: το MSD δηλώνει το πρόσημο (π.χ. 0: θετικό, 1 : αρνητικό). Παράδειγμα:
Sign … ½ ¼ 1/8 1/16 1/32 …
1 0 1 1 0 1 = -13/32
0 0 0 1 0 1 = 0.15810
συμπλήρωμα ως προς 2: Παράδειγμα: -13/32=?
-1 ½ ¼ 1/8 1/16 1/32 …
0 0 1 1 0 1 = 13/32
1 1 0 0 1 0
+ 1
1 1 0 0 1 1 =c2(13/32)=-13/32

## Slide 13: Σταθερή Υποδιαστολή σε c2
Αριθμητική Σταθερής Υποδιαστολής (fixed point arithmetic):
Για μήκος λέξης n bit με c2 παραχωρούμε κάποια bit σε κλασματικό και κάποια bit στο ακέραιο μέρος. Άμα δεν παραχωρήσουμε σε κλασματικό, το εύρος ακεραίων είναι
+2n-1-1,…,-2n-1
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Για n=8 σε c2(.) το μέγιστο εύρος τιμών είναι από -128 έως +127
Για n=8 σε c2(.) με παραχώρηση 2 ψηφίων σε κλασματικό το εύρος του ακέραιου μέρους των τιμών είναι: -32 έως +31 ενώ τα δεκαδικά που μπορεί να παρασταθούν είναι μέχρι τέταρτα.
ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ

## Slide 14: Κινητή Υποδιαστολή
Αριθμητική Κινητής Υποδιαστολής (floating point arithmetic): Κάθε αριθμός εκφράζεται με τη παρακάτω παράσταση όπου:
s: πρόσημο
m1…mnm-1 : συντελεστής (mantissa), και
(e1…ene)2 : ο εκθέτης (exponent) σε πολωμένη μορφή.
2032.21 = 2.03221x10+3
101.11 = 1.0111x2+2

## Slide 15: Πόλωση - Πλεονασμός κατά Κ
Στο δυαδικό σύστημα ένας 8-bit αριθμός περιέχει 2^8 καταστάσεις που αντιστοιχούν σε αριθμούς από το 0  255
Πόλωση: Ορίζουμε τον αριθμό «x» ως «x+Πόλωση»
πχ για Πόλωση=128
  Το «000» θα αντιστοιχούσε σε «128»
  Το «-128» θα αντιστοιχούσε σε «0» (δηλ. Min)
  Το «+127» θα αντιστοιχούσε σε «255» (δηλ. max)
Π.χ Να παρασταθεί o αριθμός 5 σε 8-bit δυαδικό σύστημα με πόλωση 128
Το «5» αντιστοιχεί σε 133 (=5+Πόλωση) 10000101

## Slide 16: Παράδειγμα Πόλωσης
Να παρασταθεί o αριθμός 5 σε 8-bit δυαδικό σύστημα με πόλωση 128
Το «5» αντιστοιχεί σε 133 (=5+Πόλωση)
133 --> 10000101

## Slide 17: Κινητή Υποδιαστολή: το πρότυπο ΙΕΕΕ
Κατά το πρότυπο IEEE οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής φυλάσσονται στη μορφή
Μορφή απλής ακρίβειας (single precision format – 32bit): nm=23 bit, ne=8 bit, sign=1 bit
Μορφή διπλής ακρίβειας (double precision format -64bit): nm=52 bit, ne=11 bit , sign=1 bit
s | e1 | … | ene | m1 | … | mnm-1

## Slide 18: Κινητή Υποδιαστολή: το πρότυπο ΙΕΕΕ

## Slide 19: Παράδειγμα
Να παρασταθεί ο αριθμός 5,75 σε μορφή κινητής υποδιαστολής με λέξη 32 bits και αφιερώνει:
1 bit για το πρόσημο
8 bits για τον πολωμένο εκθέτη κατά 127 (ne) και
23 bits για το συντελεστή
(single precision format)

## Slide 20: Παράδειγμα 5,75
5.75  5 (101) + 0,75 (.11)
5.75  101.11 ή 1.0111 x 2^2
2 με πόλωση 127 ισοδυναμεί με 129
Mantissa:
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | ..
Sign (1 bit)
Mantissa (23bits)
Exponent (8 bits)
Exponent (8 bits)

## Slide 21: Παράδειγμα float x = -27.75 (single precision format)
Να παρασταθεί ο αριθμός -27,75 σε μορφή κινητής υποδιαστολής με λέξη 32 bits και αφιερώνει:
1 bit για το πρόσημο
8 bits για τον πολωμένο εκθέτη κατά 127 (ne) και
23 bits για το συντελεστή

## Slide 22: Παράδειγμα : -27,75
-27.75  27 (11011) + 0,75 (.11)
-27.75  -11011.11 ή -1.101111 x 2^4
4 με πόλωση 127 ισοδυναμεί με 131
Mantissa:
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | ..
Sign (1 bit)
Mantissa (23bits)
Exponent (8 bits)
Exponent (8 bits)
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 23: END

## Slide 24: Πρόβλημα για εξάσκηση
Σε Η/Υ που
  χρησιμοποιεί τη σύμβαση c2(∙),
  το μήκος λέξης είναι 8 bit, και
  τα 3 bit είναι για το κλασματικό μέρος,
Να παρασταθούν ως δυαδικοί οι αριθμοί 5.510 και - 4.2510
Να γίνει η πράξη 5.510 - 4.2510 στο δυαδικό
Να εξετασθεί (από πλευράς Η/Υ) η ορθότητα της πράξης.