## Slide 1: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ
Λεωνίδας Αλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
E-mail: leo@mail.ntua.gr
Τηλ: 210 772-1666
8ο Μάθημα
Λογικές πύλες, Λογικές Πράξεις. Λογικές συναρτήσεις.
Λογικά Κυκλώματα & Άλγεβρα Μπουλ

## Slide 2
Σύνοψη Μέχρι Σήμερα:
Δυαδικό Σύστημα
Κωδικοποίηση – Επεξεργασία – Αποκωδικοποίηση
Bit/Byte/Word
Κωδικοποίηση αριθμών& άλλων δεδομένων
Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό (ADC/DAC), Μέθοδοι Επαλήθευσης Δεδομένων
Hardware:
 Transistors, Υλοποίηση Boolean logic με Transistor
Κατασκευή Transistors (εκτός ύλης)
ΣΗΜΕΡΑ
 Άλγεβρα Μπουλ
Λογικές μεταβλητές, πύλες, συναρτήσεις
Πίνακας αληθείας, Σύνθεση/ Ανάλυση
Συνδυαστικά Κυκλώματα
Ακολουθιακά Λογικά Κυκλώματα. RS Flip-Flop
Παραδείγματα / Ασκήσεις
Σήμερα: Forouzan
Παράρτημα Ε

## Slide 3: Άλγεβρα Boole & Λογικά Κυκλώματα
“0”: ψευδές
θεση OFF
0V
Ανοιχτός διακόπτης
Σβηστή λαμπα
Μεταβλητές Άλγεβρας Boole
x,y,z.... Όπου παίρνουν τιμές 0 / 1
“1”: Αληθές
θέση ON
5V
κλειστός διακόπτης
αναμένη λάμπα
Σταθερές Άλγεβρας Boole

## Slide 4: Τελεστές (Boolean operators)
(συμπλήρωμα)
(γινόμενο)
(άθροισμα)
To ”και" δεν είναι AND!

## Slide 5: Παραδείγματα Πράξεων
x • 1
x • y
x + 0
x • y • z • 1
x . (y+z)
x +y+z
x • y
AND  • OR  +
NOT  ΄
(ABC’D)+(AB’C’D)+(A’BCD)+(AB’CD)+(A’BCD’)
(OR)
(AND)
X+Y  X OR Y
X • Y  X AND Y

## Slide 6: Υλοποίηση Πύλης ΝΟΤ
Θετική Τάση
(π.χ. +5 Volt)
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ
x
x ή xʹ
x
x | xʹ
0 | 1
1 | 0
x ή xʹ

## Slide 7: Πύλη AND (.)
ΕΙΣΟΔΟΣ
(0: Ανοιχτή)
ΕΞΟΔΟΣ
(x . y)
x
y
x | y | (x . y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

## Slide 8: Πύλη OR (+)
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ
(x + y)
y
x
x | y | (x + y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

## Slide 9: Πύλη NOR
x
(x + y)
ή
(x + y)ʹ
y
x | y | (x + y)ʹ
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 10: πύλη NAND
x
(x . y)
ή
(x . y)ʹ
y
x | y | (x . y)ʹ
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 11
Λογικές Πύλες
Οι πύλες NAND και NOR ονομάζονται «OIKOYMENIKEΣ ΠΥΛΕΣ» γιατί οι πύλες αυτές μπορούν να παράξουν όλες τις AND, OR, NOT.
Κάθε ψηφιακό κύκλωμα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με πύλες NAND ή μόνο με πύλες NOR

## Slide 12: Κάντε τις λογικές πράξεις
x • 0 = ?
(1 +1)+ 1 = ?
AND  • OR  +
NOT  ΄
0 AND 1 = ?
η λογική πράξη AND (•) προηγείται της λογικής πράξης OR (+). Σε κάθε περίπτωση όμως χρησιμοποιούμε παρενθέσεις ανάμεσα στις λογικές πράξεις AND OR που κάνουν εμφανή την προτεραιότητα.
0 • 1 = ?
x OR 0 = ?
x + 0 = ?
1
x
x
0
0
0
(1 +1)+ 0 = ?
1
(1 +0) • 1’ = ?
x + x = ?
0
x
x + x’ = ?
1
x + 1 = ?
1
x • x = ?
x
(1 +0) • 1 = ?
x • x’ = ?
0
1

## Slide 13: Υλοποίηση άλλων πυλών από NAND
x
(x . y)
ή
(x . y)ʹ
y
x | y | (x . y)ʹ
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Τι συμβαίνει
όταν x=y ;
x
x
x ή xʹ
?
1 NAND
NOT

## Slide 14: Υλοποίηση άλλων πυλών από NAND
y
Τι συμβαίνει όταν συνδέσουμε μία ΝΟΤ με μία NAND;
x
?
y
x
AND
x . y
(x . y)ʹ
2 NAND
AND

## Slide 15: Υλοποίηση άλλων πυλών από NAND
x | y | x' | y' | x‘ NAND y’
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
Τι συμβαίνει με την παρακάτω συνδεσμολογία;
y
yʹ
x
xʹ
?
x
x + y
y
OR
3 NAND
OR

## Slide 16: Μία πύλη --> όλες οι πράξεις
Κάθε ψηφιακό κύκλωμα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με πύλες NAND ή μόνο με πύλες NOR (OIKOYMENIKEΣ ΠΥΛΕΣ) γιατί οι πύλες αυτές μπορούν να παράξουν όλα τα AND, OR, NOT
NOT
AND
OR
-- NAND --

## Slide 17: Λογικές συναρτήσεις
Συναρτήσεις:
Z = x • 1
Z = x • y'
Z = x + 0
Z = x • y • 1
Z = x • (y+c)
Η λογική συνάρτηση z των n μεταβλητών ορίζεται σε 2^n σημεία που αντιστοιχούν στους n συνδυασμούς τους.
AND  .
OR  +
NOT  ΄
 Σε πόσα σημεία ορίζεται η Z?
Παραδείγματα
 Σε πόσα σημεία ορίζεται η Z?

## Slide 18: Λογικές Μεταβλητές, Πύλες, Πράξεις, Συναρτήσεις
Λογικές μεταβλητές: xi όπου xi 0 ή 1
Λογικές πύλες: απλές και παράγωγες.
Λογικές πράξεις: απλές λογικές συναρτήσεις της μαθηματικής λογικής στις οποίες ανάγονται όλες οι λογικές συναρτήσεις.
Λογικές συναρτήσεις: συναρτήσεις όπου τόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές όσο και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι όλες λογικές μεταβλητές, δηλαδή
Επειδή κάθε μεταβλητή x μπορεί να λάβει 2 τιμές, η λογική συνάρτηση z των n μεταβλητών ορίζεται σε σημεία.
Πίνακας αληθείας: εργαλείο συστηματικής παράστασης όλων των τιμών μιας λογικής συνάρτησης που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς των μεταβλητών της.

## Slide 19: Λογικές Συναρτήσεις σε λογικό διάγραμμα
Η λογική συνάρτηση z των n μεταβλητών ορίζεται σε 2^n σημεία που αντιστοιχούν στους n συνδυασμούς τους.
x1
x2
x3
x4
z
f
Συναρτήσεις όπου τόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές όσο και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι όλες λογικές μεταβλητές, δηλαδή

## Slide 20: Πινακες Αληθείας
Πίνακας όλων των τιμών μιας λογικής συνάρτησης που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς των μεταβλητών της.
x | y | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Λογική Συνάρτηση
Λογικό Διάγραμμα
Πίνακας Αληθείας

## Slide 21
Λογικές πράξεις σε επίπεδο σχήματος
Και οι τέσσερις τελεστές (NOT, AND, OR, και XOR) μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σχήμα με n bit. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως αν εφαρμόζαμε κάθε τελεστή σε κάθε μεμονωμένο bit για τον τελεστή NOT, και σε κάθε αντίστοιχο ζεύγος bit για τους άλλους τρεις τελεστές.

## Slide 22
Λογικές πράξεις σε επίπεδο σχήματος
Και οι τέσσερις τελεστές (NOT, AND, OR, και XOR) μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σχήμα με n bit. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως αν εφαρμόζαμε κάθε τελεστή σε κάθε μεμονωμένο bit για τον τελεστή NOT, και σε κάθε αντίστοιχο ζεύγος bit για τους άλλους τρεις τελεστές.
ΜΑΣΚΕΣ
(0 0 1)
(0 0 1)
(1 1 0)
(0 0 0)
(0 0 0)
(0 0 1)
(1 1 1)
(1 1 1)
(0 0 1)
(1 1 1)
(1 1 0)

## Slide 23
Εφαρμογές
Για την τροποποίηση ενός σχήματος bit μπορούν να εφαρμοστούν οι τέσσερις λογικές πράξεις.
Συμπλήρωμα (NOT)
Απενεργοποίηση (AND)
Ενεργοποίηση (OR)
Αντιστροφή (XOR)
(όταν η μάσκα είναι 0)
(όταν η μάσκα είναι 1)
(όταν η μάσκα είναι 1)

## Slide 24
Παράδειγμα AND – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (OTAN ΜΑΣΚΑ ΕΊΝΑΙ 0)
Χρησιμοποιήστε μια μάσκα για να απενεργοποιήσετε τα πέντε αριστερότερα bit ενός σχήματος. Ελέγξτε τη μάσκα με το σχήμα 10100110.
Λύση
Η μάσκα είναι 00000111. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μάσκας είναι το εξής:
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Είσοδος
AND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Μάσκα
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Έξοδος
(όταν η μάσκα είναι 0)

## Slide 25
Παράδειγμα OR – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (OTAN ΜΑΣΚΑ ΕΊΝΑΙ 1)
Χρησιμοποιήστε μια μάσκα για να ενεργοποιήσετε τα πέντε αριστερότερα bit ενός σχήματος. Ελέγξτε τη μάσκα με το σχήμα 10100110.
Λύση
Η μάσκα είναι 11111000. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μάσκας είναι το εξής:
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Είσοδος
OR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Μάσκα
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Έξοδος
(όταν η μάσκα είναι 1)

## Slide 26
Παράδειγμα XOR – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ (OTAN ΜΑΣΚΑ ΕΊΝΑΙ 1)
Χρησιμοποιήστε μια μάσκα για να αντιστρέψετε τα πέντε αριστερότερα bit ενός σχήματος. Ελέγξτε τη μάσκα με το σχήμα 10100110.
Λύση
Η μάσκα είναι 11111000. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μάσκας είναι το εξής:
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Είσοδος 1
XOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Μάσκα
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Έξοδος
(όταν η μάσκα είναι 1)

## Slide 27: Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα
Τα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα υλοποιούν στατικές λογικές συναρτήσεις δηλαδή σχέσεις εισόδων - εξόδων του τύπου
x z
όπου το z εξαρτάται μόνο από το x με μια στατική (δηλ. μη χρονικά εξαρτώμενη) σχέση εισόδου / εξόδου. Π.χ. αποκωδικοποιητές:
f(x)
n=2
m=4

## Slide 28: Ακολουθιακά Λογικά Κυκλώματα
Στα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα οι σχέσεις εισόδων - εξόδων αποδίδεται από το δομικό διάγραμμα:
Στα Ακολουθιακά (sequential) Λογικά Κυκλώματα, η έξοδος z(t+1) του συστήματος εξαρτάται από τη τρέχουσα είσοδο x(t) και την τρέχουσα έξοδο z(t). Δηλαδή η έξοδος «αναδρά» στον (ανατροφοδοτεί τον) εαυτό της δρώντας ως (μερική) είσοδος.
Επομένως, ένα ακολουθιακό λογικό κύκλωμα είναι ένα σύστημα που έχει μνήμη και γι’ αυτό χρησιμοποιείται στους Η/Υ για την υλοποίηση συσκευών μνήμης.
Η βασικότερη και απλούστερη διάταξη μνήμης είναι το RS Flip-Flop.
f(x)
x
z

## Slide 29: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ
Υπάρχουν 2 προβλήματα που σχετίζονται με τα λογικά κυκλώματα:
  ανάλυση: Δεδομένου ενός ψηφιακού κυκλώματος να κατανοηθεί η λειτουργία του (δηλ. η μαθηματική λογική συνάρτησή του και ο πίνακας αληθείας του).
  σύνθεση: Δεδομένων των προδιαγραφών λειτουργίας ενός λογικού κυκλώματος να βρεθεί η μαθηματική λογική συνάρτησή του και το κύκλωμα που την υλοποιεί).

## Slide 30: Παράδειγμα Ανάλυσης
Δεδομένου του παρακάτω λογικού κυκλώματος να βρεθεί ο πίνακας αληθείας και η αντίστοιχη μαθηματική λογική συνάρτηση
Ζ =
Ο παραπάνω πίνακας αληθείας έχει 2n=3 = 8 σειρές, όπου n=3 ο αριθμός των εισόδων, και μας δείχνουν την έξοδο για κάθε περίπτωση εισόδου.

## Slide 31: Άσκηση Ανάλυσης
Δεδομένων του παρακάτω λογικού κυκλώματος να βρεθεί ο πίνακας αληθείας:
P | Q | R | (P+Q)' | ((P+Q)' • R)'
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
«Α»
«Β»

## Slide 32: Παραδείγματα Σύνθεσης
Δεδομένων των λειτουργικών προδιαγραφών που συνοψίζονται σε ένα πίνακα αληθείας να ευρεθούν οι σχετικές μαθηματικές λογικές συναρτήσεις και τα αντίστοιχα λογικά κυκλώματα που τις υλοποιούν
Να ευρεθεί το ψηφιακό κύκλωμα που υλοποιεί τον παρακάτω πίνακα αληθείας
Α | Β | x
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
x | y | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Να ευρεθεί το ψηφιακό κύκλωμα που η έξοδός του z είναι αληθής μόνο όταν οι 2 είσοδοί του (x,y) είναι ίσες (ΧΝΟR)
**ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ**

## Slide 33: Άσκηση Σύνθεσης 1
Στο σχήμα απεικονίζεται μιά διάταξη «ειδοποίησης οδηγού αυτοκινήτου» που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ορισμένων ανεπιθύμητων καταστάσεων. Οι 3 διακόπτες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της κατάστασης της θύρας του οδηγού, την κατάσταση λειτουργίας του κινήτήρα και τα φώτα. Να σχεδιασθεί το λογικό κύκλωμα που με είσοδο αυτά τα 3 σήματα ενεργοποιεί κατάλληλα τον συναγερμό όταν συμβαίνει κάποια από τις παρακάτω ανεπιθύμητες καταστάσεις :
  Tα φώτα είναι ανοικτά (ΟΝ) ενώ κινητήρας είναι ανενεργός (OFF)
  Η θύρα οδηγού είναι ανοικτή (OPEN) ενώ ο κινητήρας είναι ενεργός (ΟΝ).
Η συνάρτηση Z βρέθηκε
με «λογική» καταγραφή της
αληθούς συνθήκης

## Slide 34: Άθροισμα γινομένων
Είναι μία γενική μέθοδος μετασχηματισμού πίνακα σε λογική έκφραση
Κάθε πίνακας αληθείας με n εισόδους (μεταβλητές) έχει 2n γραμμές
Κάθε γραμμή του πίνακα είναι ένα μοναδικός συνδυασμός (0,1) των n εισόδων του (μεταβλητών)
Ελαχιστόρος (minterm) είναι το γινόμενο (AND, •) όλων των διαφορετικών μεταβλητών μιας συνάρτησης στην οποία κάθε μεταβλητή εμφανίζεται (ή αυτή ή το συμπλήρωμά της) μία φορά. Κάθε σειρά του πίνακα αποτελεί ένα ελαχιστόρο. Αν η τιμή της μεταβλητής είναι 0, τότε στο γινόμενο εμφανίζεται το συμπλήρωμά της.
Πχ για δυο μεταβλητές, x & y, οι ελαχιστόροι είναι 4:
m0 = x’•y’, m1 = x’ •y, m2 = x•y’, m3 = x•y
Μια λογική συνάρτηση μπορεί πάντα να εκφραστεί ως άθροισμα ελάχιστων όρων (άθροισμα γινομένων).
Για τον μετασχηματισμό ενός πίνακα σε αναπαράσταση αθροίσματος γινομένων χρησιμοποιείται η εξής μέθοδος:
x | y | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
x’•y’
x’•y
x•y’
x•y
ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΙΜΗ 1
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (OR) ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
z = x•y + x’•y’

## Slide 35: Βήματα Σύνθεσης
Ανάλυση Προβλήματος (Είσοδοι / ‘Εξοδοι)
Πίνακας Αληθείας (όλες οι πιθανές καταστάσεις)
Μετασχηματισμός πίνακα σε λογική συνάρτηση με Άθροισμα Γινομένων (το Γινόμενο Αθροισμάτων είναι εκτός ύλης)
Απλοποίηση για λιγότερους όρους (π.χ. Μέθοδος Karnough - εκτός ύλης)
Απλοποιημένη Λογική Συνάρτηση
Λογικό Διάγραμμα / Κύκλωμα

## Slide 36: Άσκηση Σύνθεσης 2 (Αθρ. Γιν)
«Θέλω να αποφασίσω άμα θα πάρω ομπρέλα (U, 1:παίρνω,). Βλέπω άμα βρέχει (R, 1:βρέχει) και το δελτίο καιρού (F, 1:βροχή). Στην δουλειά μπορώ να πάω είτε με αμάξι (C) είτε με τα πόδια NOT(C). Άμα πάρω αμάξι, δεν χρειάζομαι ομπρέλα»
Θέλω το λογικό κύκλωμα για το άμα θα πάρω ομπρέλα
Θέλω U = f (Rain, Forecast, Car)
U (UMBRELLA) =1 (παίρνω ομπρέλα)
R (RAIN) =1  Βροχή
F (BAD FORECAST) =1  Βροχή
C (TAKE CAR) =1  Με αυτοκίνητο
Βρείτε την συνάρτηση και κάντε το λογικό κύκλωμα
R
F
C
U

## Slide 37: Άσκηση Σύνθεσης 2 (Αθρ. Γιν)
Θέλω U = f (Rain, Forecast, Car)
U (UMBRELLA) =1 (παίρνω ομπρέλα)
R (RAIN) =1  Βροχή
F (FORECAST) =1  Βροχή
C (TAKE CAR) =1  Με αυτοκίνητο
Βρείτε την συνάρτηση και κάντε το λογικό κύκλωμα
R
F
C
U
Car | Rain | F | Um | minterms
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | C’ • R’ • F
0 | 1 | 0 | 1 | C’ • R • F’
0 | 1 | 1 | 1 | C’ • R • F
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 
Γράψτε
τις
καταστά
-σεις
του
συστή-
ματος
0/1
Ποια
είναι
τα
minterms
που
θα
Χρησιμο-
ποιήσουμε?
U = C’•R’•F + C’•R•F’ + C’•R•F

## Slide 38
Mιά διάταξη «συναγερμού» αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ορισμένων ανεπιθύμητων καταστάσεων. Οι 3 διακόπτες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της κατάστασης της θύρας του οδηγού, την κατάσταση λειτουργίας του κινήτήρα και τα φώτα. Να σχεδιασθεί με την μέθοδο του ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ το λογικό κύκλωμα που με είσοδο αυτά τα 3 σήματα ενεργοποιεί κατάλληλα τον συναγερμό όταν συμβαίνει κάποια από τις παρακάτω ανεπιθύμητες καταστάσεις : (i) Tα φώτα είναι ανοικτά (ΟΝ) ενώ κινητήρας είναι ανενεργός (OFF) (ii) Η θύρα οδηγού είναι ανοικτή (OPEN) ενώ ο κινητήρας είναι ενεργός (ΟΝ).
Άσκηση Σύνθεσης 3 (Αθρ. Γιν)
Door 1:ON, 0:OFF, Ignition 1:ON, 0:OFF, Lamp 1:ON, 0:OFF
D | Ign | L | Alarm | minterms
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 (i) | D’ • I’ • L
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 (i) | D • I’ • L
1 | 1 | 0 | 1 (ii) | D • I • L’
1 | 1 | 1 | 1 (ii) | D • I • L
D’•I’•L+D•I’•L + D•I •L’+ D•I •L =
(D’+D)•I’•L + D•I•(L’+L) =
I’•L + D•I = Z
Γράψτε
τις
καταστά
-σεις
του
συνα
-γερμού
0/1
Ποια
είναι
τα
minterms
που
θα
Χρησιμο-
ποιήσουμε?
Δώστε την συνάρτηση Z
Απλοποιήστε
(εκτός ύλης)

## Slide 39: END