## Slide 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ «ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ», 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021
Φ.4, α,β ΑΖΕΟΤΡΟΠΑ ΜΙΓΜΑΤΑ
Υπεύθυνοι Άσκησης
Δ. Θεοδώρου, Καθηγητής
Αικ. Δελέγκου, ΕΔΙΠ
Κ. Λαμπρόπουλος, ΕΔΙΠ

## Slide 2
Σε ένα δυαδικό σύστημα υγρής και αέριας φάσης, οι εντατικές παράμετροι είναι η σύσταση της υγρής φάσης, x, η σύσταση της αέριας φάσης, y, η πίεση Ρ, και η θερμοκρασία Τ,
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΤΜΩΝ – ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΜΙΓΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 1, 2
P
T
ATMOI
yi
ΥΓΡΟ
xi
x1 Γραμμομοριακό κλάσμα συστατικού 1 στην υγρή φάση
x2 Γραμμομοριακό κλάσμα συστατικού 2 στην υγρή φάση
y1 Γραμμομοριακό κλάσμα συστατικού 1 στην αέρια φάση
y2 Γραμμομοριακό κλάσμα συστατικού 2 στην αέρια φάση
P Ολική πίεση (υποτίθεται της τάξης 1 atm)
P1o Τάση ατμών καθαρού συστατικού 1 στη θερμοκρασία Τ
P2o Τάση ατμών καθαρού συστατικού 2 στη θερμοκρασία Τ
P1 Μερική πίεση του συστατικού 1 στην αέρια φάση
P2 Μερική πίεση του συστατικού 2 στην αέρια φάση
Τ Απόλυτη θερμοκρασία (υποτίθεται πολύ χαμηλότερη των κρίσιμων θερμοκρασιών των συστατικών 1, 2)
Ατμοί ≈ Ιδανικό αέριο
P1 = y1 P (1)
P2 = y2 P (2)
P = P1 + P2 (3)

## Slide 3
ΙΔΑΝΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: ΝΟΜΟΣ RAOULT
Σε ένα δυαδικό σύστημα η μερική πίεση Pi κάθε συστατικού πάνω από το διάλυμα σε ορισμένη θερμοκρασία Τ είναι πάντοτε μικρότερη της τάσης ατμών Pio του συστατικού αυτού στην καθαρή θερμοκρασία.
Αυτό εκφράζεται με το Νόμο Rault:
P1 = x1 P1o (4)
P2 = x2 P2o (5)
P = x1 P1o + x2 P2o (6)
ή εναλλακτικά καθώς x1 + x2 = 1
P = P2o + x1 (P1o – P2o) (7)
Απλή γραμμική εξάρτηση της πίεσης από τη σύσταση της υγρής φάσης.
P1o
P2o
P
x1
Παρατηρείται σε μίγματα μορίων που είναι παρόμοια ως προς το μέγεθος, σχήμα και αλληλεπιδράσεις (π.χ. βενζόλιο – τολουόλιο)
0
1
T = σταθ.
0

## Slide 4
ΘΕΤΙΚΕΣ & ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
Στα περισσότερα διαλύματα παρατηρούνται αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή η ολική πίεση P είναι διαφορετική από αυτή που προβλέπει ο νόμος Rault.
Ορίζονται συντελεστές ενεργότητας:
γ1(x1, T), γ1(x1, T),
και η εξίσωση (7) γίνεται:
P = γ1 x1 P1o + γ2 x2 P2o (8)
P1o
P2o
P
x1
ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ: P > γ1 x1 P1o + γ2 x2 P2o , δηλ. γ1 > 1, γ2 > 1
Οι αλληλεπιδράσεις 1 – 2 είναι λιγότερο ευνοϊκές από τις 1 – 1 και 2 - 2
0
1
T = σταθ.
Θετικές αποκλίσεις
Αρνητικές αποκλίσεις
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ: P < γ1 x1 P1o + γ2 x2 P2o, δηλ. γ1 < 1, γ2 < 1
Οι αλληλεπιδράσεις 1 – 2 είναι περισσότερο ευνοϊκές από τις 1 – 1 και 2 - 2
0

## Slide 5
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Pxy
P1o
P2o
P
x1 , y1
0
1
T = σταθ.
0
Υγρό
Υγρό + Ατμός
Ατμός
x1
σε PTEST2
PTEST2
y1
σε PTEST2
x1
σε PTEST1
y1
σε PTEST1
PTEST1

## Slide 6
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ TXY
T1b
T2b
T
x1 , y1
0
1
P = σταθ.
0
Υγρό
Υγρό + Ατμός
Ατμός
x1
σε TTEST1
TTEST2
y1
σε TTEST1
x1
σε TTEST2
y1
σε TTEST2
TTEST1

## Slide 7
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ XY
0
1
0
1
x1
y1
P = σταθ.
Αν καταγράψουμε σε ένα διάγραμμα x1, y1 τα ζεύγη των x1, y1 που προκύπτουν σε διάφορες θερμοκρασίες από το διάγραμμα Τxy τότε λαμβάνουμε το διάγραμμα xy

## Slide 8
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΖΕΟΤΡΟΠΟΥ
Σε μικρές θετικές αποκλίσεις
P1o > P > x1 P1o + x2 P2o
Οι αποκλίσεις από την ιδανικότητα μπορούν να είναι τόσο πολύ θετικές ώστε να εμφανιστεί ένα μέγιστο στην καμπύλη P(x1), υπό σταθερό Τ, το οποίο έχει μεγαλύτερη τιμή από την τάση ατμών P1o του πτητικότερου συστατικού 1
αντίστοιχα, σε μικρές αρνητικές αποκλίσεις
x1 P1o + x2 P2o > P > P2o
P1o
P2o
P
xi
0
1
T = σταθ.
0
1
0
P
P2
P1

## Slide 9
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΖΕΟΤΡΟΠΟΥ
Η καμπύλη P(y1) θα εμφανίζει επίσης μέγιστο στην ίδια σύσταση
Οι καμπύλες P(x1) και P(y1) θα εφάπτονται στο σημείο του μεγίστου και επομένως x1 = y1
P1o
P2o
P
x1, y1
0
1
T = σταθ.
0
ΑΤΜΟΣ
ΥΓΡΟ
ΥΓΡΟ + ΑΤΜΟΣ
x1az, y1az

## Slide 10
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΖΕΟΤΡΟΠΟΥ
Ομοίως, οι καμπύλες P(x1) και P(y1) θα εφάπτονται στο σημείο του ελαχίστου και επομένως x1 = y1
P1o
P2o
P
x1, y1
0
1
T = σταθ.
0
ΑΤΜΟΣ
ΥΓΡΟ
ΥΓΡΟ + ΑΤΜΟΣ
x1az, y1az
Αντίστοιχα, οι αποκλίσεις από την ιδανικότητα μπορούν να είναι τόσο πολύ αρνητικές ώστε να εμφανιστεί ένα ελάχιστο στην καμπύλη P(x1), υπό σταθερό Τ, το οποίο έχει μικρότερη τιμή από την τάση ατμών P2o του λιγότερο πτητικού συστατικού 2

## Slide 11
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΖΕΟΤΡΟΠΟΥ
Υπό τα P και Τ του κοινού μεγίστου ή ελαχίστου έχουμε αέρια και υγρή φάση της ίδιας σύστασης σε ισορροπία μεταξύ τους. Το μίγμα ζέει χωρίς μεταβολή της σύστασής του: «ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ»
Υπό σταθερή P, και οι καμπύλες Τ(x1) και Τ(y1) θα έχουν κοινό ακρότατο στην αζεοτροπική σύσταση:
Θετικές αποκλίσεις:  Pxy εμφανίζει μέγιστο,
 Τxy εμφανίζει ελάχιστο
Αρνητικές αποκλίσεις:  Pxy εμφανίζει ελάχιστο,
 Τxy εμφανίζει μέγιστο

## Slide 12
ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
P1o
P2o
P
x1, y1
0
1
T = σταθ.
0
ΑΤΜΟΣ
ΥΓΡΟ
x1az, y1az
Τ1b
T2b
T
x1, y1
0
1
P = σταθ.
0
ΥΓΡΟ
ΑΤΜΟΣ
x1az, y1az
1
0
0
1
x1
y1
y1az
x1az
Παραδείγματα:
CH3OH – CCl4
CHCl3 – CH3OH
CH3COC2H5 – H2O
C2H5OH – H2O
CS2 – CH3COCH3
Αζεότροπο ελαχίστου σημείου ζέσεως:
Πολύ θετικές αποκλίσεις, δηλ.,
οι αλληλεπιδράσεις 1 – 2 είναι πολύ λιγότερο ευνοϊκές από τις 1 – 1 και 2 – 2
(Ανάμιξη ενδόθερμη)
P = σταθ.

## Slide 13
1
0
P = σταθ.
ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
Τ1b
T2b
T
x1, y1
0
1
P = σταθ.
0
ΥΓΡΟ
ΑΤΜΟΣ
x1az, y1az
0
1
x1
y1
y1az
x1az
Παραδείγματα:
CH3COCH3 – CΗCl3
HCl – H2O
HNO3 – H2O
C6H5OH – C6H5NH2
Αζεότροπο μεγίστου σημείου ζέσεως:
Πολύ αρνητικές αποκλίσεις, δηλ.,
οι αλληλεπιδράσεις 1 – 2 είναι πολύ πιο ευνοϊκές από τις 1 – 1 και 2 – 2
(Ανάμιξη εξώθερμη)
P1o
P2o
P
x1, y1
0
1
T = σταθ.
0
ΑΤΜΟΣ
ΥΓΡΟ
x1az, y1az

## Slide 14
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΡΑΣΜΟ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
Τ1b
T2b
T
x1, y1
0
1
P = σταθ.
0
ΥΓΡΟ
ΑΤΜΟΣ
x1az, y1az
β
α
Καθαρό 2
Καθαρό 1
Αζεοτροπικό μίγμα
Κλασματική απόσταξη του α
Απόσταγμα: Αζεοτροπικό μίγμα
Υπόλειμμα: Καθαρό 2
Κλασματική απόσταξη του β
Απόσταγμα: Αζεοτροπικό μίγμα
Υπόλειμμα: Καθαρό 1
Σημ. Το αζεότροπο ζέει στην μικρότερη θερμοκρασία, άρα θα το λαμβάνουμε στο απόσταγμα

## Slide 15
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΡΑΣΜΟ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
Κλασματική απόσταξη του α
Απόσταγμα: Καθαρό 2
Υπόλειμμα: Αζεοτροπικό μίγμα
Κλασματική απόσταξη του β
Απόσταγμα: Καθαρό 1
Υπόλειμμα: Αζεοτροπικό μίγμα
Σημ. Το αζεότροπο ζέει στην μεγαλύτερη θερμοκρασία, άρα θα το λαμβάνουμε στο υπόλειμμα
x1, y1
P = σταθ.
ΥΓΡΟ
ΑΤΜΟΣ
x1az, y1az
β
α
T2b
T
0
1
0
Καθαρό 2
Καθαρό 1
Αζεοτροπικό μίγμα
Τ1b

## Slide 16
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Λόγω περιορισμών στην διάρκεια της άσκησης, η εργαστηριακή άσκηση διεξάγεται σε δύο παράλληλες υποομάδες.
Α Ομάδα: Μελέτη αζεοτρόπου ελαχίστου σημείου ζέσεως
Β Ομάδα: Μελέτη αζεοτρόπου μεγίστου σημείου ζέσεως

## Slide 17
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
Λόγω περιορισμών στην διάρκεια της άσκησης, η εργαστηριακή άσκηση αφορά στον προσδιορισμό της θερμοκρασίας ζέσεως διαλυμάτων C3H7OH - H2O συγκεκριμένων συγκεντρώσεων. Σκοπός της άσκησης είναι η κατασκευή του διαγράμματος Τxy και ο προσδιορισμός της σύστασης και θερμοκρασίας ζέσεως του αζεοτρόπου

## Slide 18
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2x Τρίλαιμες σφαιρικές φιάλες.
  Σημ.: Η μια τρίλαιμη σφαιρική φιάλη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαλύματα που προκύπτουν από σταδιακή αραίωση C3H7OH με προσθήκη Η2Ο ενώ η δεύτερη για διαλύματα που προκύπτουν από σταδιακή αραίωση Η2Ο με προσθήκη C3H7OH
2x Ψυκτήρες
2x Θερμόμετρα
6x Ογκομετρικοί κύλινδροι (2x 50ml, 2x 10ml, 2x 5ml).
  Σημ.: Κάθε σετ των 50, 10 και 5ml ογκομετρικών κυλίνδρων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για C3H7OH ή Η2Ο αντίστοιχα
Πυρήνες βρασμού
Σιλικόνη για σφράγιση συνδέσεων γυάλινων σκευών
Θερμαντικά σώματα
Χωνιά μετάγγισης
XHMIKA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
C3H7OH
  Σημ.: Σημειώστε το σημείο βρασμού και την πυκνότητα από τις πληροφορίες του δοχείου

## Slide 19
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στάδιο 1. Προετοιμασία
Πληρώνουμε τη μια τρίλαιμη φιάλη με 100ml C3H7OH
Πληρώνουμε τη δεύτερη τρίλαιμη φιάλη με 100ml απιονισμένου H2O
Προσθέτουμε μικρή ποσότητα πυρήνων βρασμού σε εκάστη φιάλη
Συνδέουμε εκάστη φιάλη με τον ψυκτήρα, έχοντας προσθέσει σιλικόνη στην ένωση των εσμυρισμένων επιφανειών
Σε εκάστη φιάλη προσαρμόζουμε θερμόμετρο και γυάλινο πώμα
Σηκώνουμε με τη διάταξη ανύψωσης, το θερμαντικό σώμα, αλλά χωρίς αυτό να εφάπτεται της φιάλης
Ανοίγουμε το νερό ψύξης ώστε να λειτουργήσει ο ψυκτήρας
Στάδιο 2. Εκτέλεση
Εκκινούμε την θέρμανση.
Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, παρατηρούμε το θερμόμετρο
Όταν η θερμοκρασία παύει να αυξάνεται, δηλ. έχει φτάσει στο σημείο ζέσεως για την συγκεκριμένη σύσταση διαλύματος, σημειώνουμε την θερμοκρασία. Αναμένουμε 5 λεπτά ακόμα ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν αυξάνεται.
Μέσω του ανοιχτού άκρου του ψυκτήρα, προσθέτουμε στάγδην την απαιτούμενη ποσότητα (βλ. επόμενο πίνακα) του συστατικού που απαιτείται. Δηλαδή, στη φιάλη του H2O προσθέτουμε ποσότητες C3H7OH ώστε να δημιουργήσουμε διαλύματα (1 έως 6) όπου το γραμμομοριακό τους κλάσμα x1 να βαίνει αυξανόμενο από το αρχικό x1 = 0. Αντίστοιχα, στην φιάλη όπου αρχικά είχαμε τοποθετήσει 100ml C3H7OH προσθέτουμε ποσότητες Η2Ο ώστε να δημιουργήσουμε διαλύματα (12 έως 7) όπου το γραμμομοριακό τους κλάσμα x1 βαίνει μειούμενο από το x1 = 1
Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 – 4

## Slide 20
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔ. ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | Συστατικό | Ποσότητα (ml) | Σημείο Βρασμού (οC)
ΦΙΑΛΗ H2Ο |  |  | 
1 | Η2Ο | 100 | 
2 | C3H7OH | 20 | 
3 | C3H7OH | 20 | 
4 | C3H7OH | 10 | 
5 | C3H7OH | 10 | 
6 | C3H7OH | 10 | 
ΦΙΑΛΗ C3H7OH |  |  | 
12 | C3H7OH | 100 | 
11 | Η2Ο | 5 | 
10 | Η2Ο | 5 | 
9 | Η2Ο | 10 | 
8 | Η2Ο | 20 | 
7 | Η2Ο | 20 | 

## Slide 21
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με βάση τους όγκους C3H7OH και Η2Ο που έχουν προστεθεί σε κάθε διάλυμα, υπολογίζουμε τα moles κάθε συστατικού σε κάθε διάλυμα και στη συνέχεια το γραμμομοριακό κλάσμα x1 με βάση την C3H7OH
Τέλος, σε κοινό διάγραμμα Τxy καταγράφουμε το σημείο που αντιστοιχεί σε έκαστο διάλυμμα, ήτοι το σημείο που ορίζεται από την θερμοκρασία ζέσεως κάθε διαλύματος και το γραμμομοριακό κλάσμα C3H7OH εκάστου διαλύματος. Προφανώς με αυτό τον τρόπο σχεδιάζουμε μόνο την καμπύλη υγρού
Συνδέουμε μεταξύ τους τα σημεία και εκτιμούμε, είτε μαθηματικά είτε γραφικά, τη θερμοκρασία και τη σύσταση του αζεοτρόπου
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Εντοπίζουμε το αζεότροπο. Δηλαδή ποια είναι η σύστασή του και σε ποια θερμοκρασία ζέει
Συγκρίνουμε τις τιμές με βιβλιογραφία
Σχολιάζουμε την πειραματική διαδικασία και τα όποια σφάλματα

## Slide 22
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
Λόγω περιορισμών στην διάρκεια της άσκησης, η εργαστηριακή άσκηση αφορά στον προσδιορισμό του γραμμομοριακού κλάσματος δειγμάτων διαλύματος HCl – H2O το οποίο ήδη έχει αποσταχθεί. Σκοπός της άσκησης είναι η κατασκευή του διαγράμματος Τxy και ο προσδιορισμός της σύστασης και θερμοκρασίας ζέσεως του αζεοτρόπου

## Slide 23
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2x Προχοΐδες των 50mL.
  Σημ.: Η πρώτη προχοΐδα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την τιτλοδότηση των δειγμάτων αποστάγματος και η δεύτερη για την τιτλοδότηση των δειγμάτων υπολείμματος
8x Δοκιμαστικοί σωλήνες
  Σημ.: Κάθε δοκιμαστικός σωλήνας θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ~2ml του αγνώστου διαλύματος. Δηλ. 4 δοκ. σωλήνες για τα δείγματα αποστάγματος και 4 για τα δείγματα υπολείμματος
4x Κωνικές φιάλες
Σημ.: 2 κωνικές φιάλες αποκλειστικά για τα δείγματα αποστάγματος και 2 για τα δείγματα υπολείμματος
8x Σιφώνια των 5ml
Σημ.: Κάθε σιφώνιο αποκλειστικά για ένα άγνωστο δείγμα
Πουάρ
Χωνιά μετάγγισης
Ποτήρια ζέσεως
Υδροβολείς
Δείκτης ηλιανθίνης (πορτοκαλί του μεθυλίου)
ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Διάλυμα NaOH 0.1N

## Slide 24
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στάδιο 1. Προετοιμασία
Πληρώνουμε τις προχοΐδες με διάλυμα NaOH 0.1N
Τοποθετούμε τον δοκιμαστικό σωλήνα στη βάση και με χρήση χωνιού μεταγγίζουμε από το άγνωστο διάλυμα HCl-H2O (αποστάγματος ή υπολείμματος) περίπου 2ml στον δοκιμαστικό σωλήνα
Στάδιο 2. Εκτέλεση
Με χρήση του σιφωνίου των 5ml, λαμβάνουμε 0.5ml από το άγνωστο διάλυμα που έχουμε μεταγγίσει στον δοκιμαστικό σωλήνα και το μεταγγίζουμε σε καθαρή κωνική φιάλη. Αποθηκεύουμε προσωρινά το σιφώνιο
Προσθέτουμε απιονισμένο νερό στην κωνική φιάλη , όσο χρειάζεται για την τιτλοδότηση
Προσθέτουμε 2 σταγόνες δείκτη ηλιανθίνης
Τιτλοδοτούμε το δείγμα, προσθέτοντας στάγδην το διάλυμα NaOH από την προχοΐδα, αναδεύοντας ταυτόχρονα την κωνική φιάλη. Σταματάμε την τιτλοδότηση μόλις γίνει αλλαγή του χρώματος του δείκτη από πορτοκαλί σε κίτρινο
Σημειώνουμε τον όγκο NaOH που καταναλώθηκε
Ξεπλένουμε με απιονισμένο νερό την κωνική φιάλη
Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1-6 στο ίδιο άγνωστο δείγμα για να λάβουμε και δεύτερη τιμή όγκου NaOH, για βελτίωση του στατιστικου σφάλματος. Αν οι όγκοι μεταξύ 1ης και 2ης μέτρησης διαφέρουν περισσότερο από 2% επαναλαμβάνουμε και 3η μέτρηση στο ίδιο δείγμα
Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1-7 στα υπόλοιπα δείγματα

## Slide 25
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΔ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | Θερμοκρασία (οC) | Όγκος NaOH 0.1N (1η Μέτρηση) | Όγκος NaOH 0.1N (2η Μέτρηση) | Όγκος NaOH 0.1N (3η Μέτρηση) αν απαιτείται
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ |  |  |  | 
Υ3 | 107 |  |  | 
Υ4 | 108.5 |  |  | 
Υ5 | 107.5 |  |  | 
Υ6 | 104 |  |  | 
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ |  |  |  | 
Α3 | 108 |  |  | 
Α4 | 108.5 |  |  | 
Α5 | 108.5 |  |  | 
Α6 | 108 |  |  | 

## Slide 26
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σκοπός της τιτλοδότησης είναι ο υπολογισμός του γραμμαμοριακού κλάσματος HCl σε έκαστο άγνωστο διάλυμα.
Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε τα mole του HCl και τα συνολικά mol (HCl και νερό), τα οποία περιέχονται στο εξεταζόμενο δείγμα των 0.5ml
Τα moles του HCl υπολογίζονται μέσω της τιτλοδότησης με NaOH 0.1N
Απομένει, επομένως, να υπολογιστούν τα moles του νερού σε κάθε άγνωστο δείγμα
Σημειώνεται, όμως ότι καθώς η πυκνότητα διαλύματος HCl – H2O εξαρτάται από την συγκέντρωση του HCl, κάθε άγνωστο δείγμα θα έχει διαφορετική πυκνότητα. Παρέχεται σχετικός πίνακας για την κατασκευή διαγράμματος πυκνότητας ρ (kg/L) διαλύματος HCl ως προς την συγκέντρωση c (mol/L) HCl. Στο διάγραμμα κάντε fitting με ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, η οποία πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να περνά από το σημείο ρ = 1 (δηλ. καθαρό H2O) την εξίσωση της οποίας θα χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό της πυκνότητας εκάστου αγνώστου διαλύματος
Η γνώση της πυκνότητας είναι αναγκαία, καθώς γνωρίζοντας την πυκνότητα ρΔΕΙΓΜΑ και γνωρίζοντας τον όγκο εξέτασης VΔΕΙΓΜΑ = 0.5mL, μπορούμε να υπολογίσουμε τη μάζα εκάστου δείγματος. Αφαιρώντας από τη συνολική μάζα διαλύματος τη μάζα του HCl (η οποία είναι γνωστή για κάθε δείγμα, καθώς γνωρίζουμε πόσα moles HCl περιέχονται σε κάθε δείγμα), υπολογίζουμε έτσι τη μάζα H2O, και στη συνέχεια τα moles Η2Ο εκάστου δείγματος

## Slide 27
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΖΕΟΤΡΟΠΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΣΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (συνέχεια)
Γνωρίζοντας πλέον τα moles HCl και τα moles H2O, υπολογίζουμε το γραμμομοριακό κλάσμα εκάστου αγνώστου διαλύματος.
Τέλος, σε κοινό διάγραμμα Τxy καταγράφουμε το σημείο που αντιστοιχεί σε έκαστο άγνωστο διάλυμμα, ήτοι το σημείο που ορίζεται από την θερμοκρασία και το γραμμομοριακό κλάσμα HCl εκάστου διαλύματος. Συνδέουμε μεταξύ τους τα σημεία που αντιστοιχούν στα αποστάγματα και τα σημεία που αντιστοιχούν στα υπολείμματα.
ρ (kg/L) δ/τος HCl | c (mol/L) δ/τος HCl
1.048 | 2.87
1.098 | 6.02
1.149 | 9.45
1.159 | 10.17
1.169 | 10.9
1.179 | 11.64
1.189 | 12.39
1 | 0
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Εντοπίζουμε το αζεότροπο. Δηλαδή ποια είναι η σύστασή του και σε ποια θερμοκρασία ζέει
Συγκρίνουμε τις τιμές με βιβλιογραφία
Σχολιάζουμε την πειραματική διαδικασία και τα όποια σφάλματα

## Slide 28
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
(1-2 σελίδες Α4 , με έμφαση στα αζεότροπα ελαχίστου ή μεγίστου σημείου ζέσεως, ανάλογα με την εργαστηριακή άσκηση που έχει διεξαχθεί)
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ (ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ