|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 73 Αθήνα Διδάσκων: Γ. Κορρές, Καθ. ΕΜΠ |
| --- | --- |

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018(2019 (ΟΜΑΔΑ 2)

Μονογραμμικό διάγραμμα δικτύου 4 ζυγών του σχήματος Π2.1 του βιβλίου.

# Δεδομένα κλάδων

| From bus | To bus | yij = gij +j bij (α.μ.) | ysij = ysji (α.μ.) | Λήψη t (α.μ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.0 ( j 6.0 | j 0.03 | ( |
| 1 | 3 | 2.5 ( j 7.5 | j 0.03 | ( |
| 1 | 4 | 0.8 ( j 4.4 | j 0.04 | ( |
| 3 | 4 | 2.0 ( j 6.0 | j 0.04 | ( |
| 2 | 3 | 0.0 ( j 10.0 | j 0.00 | 1.30 |

# Δεδομένα φορτίων:

# SD2 = 0.10 +  j 0.05 α.μ.	SD3 = 1.40 +  j 0.46 α.μ.	SD4 = 1.40 +  j 0.46 α.μ.

# Δεδομένα πυκνωτών:

y4 = + j 0.20 α.μ.

# Δεδομένα γεννητριών:

V1 = 1.04 α.μ.            		δ1 = +0.00		(ζυγός 1 ταλάντωσης)

PG2 = 1.56 α.μ			V2 = 1.045 α.μ

# Αποτελέσματα AC ροής φορτίου με μη ονομαστική λήψη Μ/Σ:

V1 = 1.040 α.μ.	δ1 = +0.0000ο		V2 = 1.045 α.μ.	δ2 = +0.7931ο

V3 = 1.1241 α.μ.	δ3 = −6.0821ο		V4 = 1.0393 α.μ.	δ4 = −9.6834ο

Για το παραπάνω σύστημα ζητούνται, με τη βοήθεια του προγράμματος Mathcad, τα ακόλουθα:

- Να υπολογιστεί η ροή ενεργού και αέργου ισχύος στα δύο άκρα του μετασχηματιστή 2(3 για t=1.30 με χρήση του 2oυ μοντέλου ρύθμισης και τάσεις αυτές της ροής φορτίου.

- Πρόβλημα ροών φορτίου (μη ονομαστική λήψη Μ/Σ)

- Να υπολογιστεί η μήτρα αγωγιμοτήτων σε καρτεσιανή μορφή, να καταστρωθούν οι εξισώσεις ροών φορτίου και να θεμελιωθεί το πρόβλημα ροών φορτίου σε καρτεσιανή μορφή.

- Να επιλυθεί το πρόβλημα της AC ροής φορτίου με την ανακυκλωτική μέθοδο Newton-Raphson στην υβριδική ή καρτεσιανή μορφή, θεωρώντας όριο σύγκλισης 10−3, σύμφωνα με τα δεδομένα του αρχείου ΚΕΕ_ΔΕΔΟΜΕΝΑ_ΘΕΜΑ_18_19.pdf, και να υπολογιστούν οι ενεργές και άεργες ροές όλων των κλάδων του δικτύου καθώς και οι αντίστοιχες ενεργές και άεργες απώλειες.

- Να επιλυθεί το πρόβλημα της DC ροής φορτίου και να υπολογιστούν οι ενεργές ροές όλων των κλάδων του δικτύου.

- Πρόβλημα εκτίμησης κατάστασης με μετρήσεις SCADA (ονομαστική λήψη Μ/Σ)

Θεωρήστε τις μετρήσεις μέτρου τάσης, ροών κλάδων και εγχύσεων ζυγών, που δίνονται στο αρχείο ΚΕΕ_ΔΕΔΟΜΕΝΑ_ΘΕΜΑ_18_19.pdf. Να θεωρήσετε ως τυπική απόκλιση σ=0.010 για τις μετρήσεις ροών, σ=0.050 για τις μετρήσεις εγχύσεων, και σ=0.005 για τις μετρήσεις τάσεων, και να καθορίσετε τις τιμές τους, προσθέτοντας σε κάθε “σωστή” μέτρηση, όπως αυτή προκύπτει από τα αποτελέσματα AC ροής φορτίου, σφάλμα (θόρυβο) εύρους ±3σ.

- Να υπολογιστεί το διάνυσμα κατάστασης σε υβριδική μορφή, θεωρώντας όριο σύγκλισης 10−3.

- Θεωρήστε ότι σε μία μέτρηση ροής ή έγχυσης (επιλογής σας) υπάρχει πολύ μεγάλο σφάλμα (π.χ. ±20σ). Να γίνει ανίχνευση και εντοπισμός της εσφαλμένης μέτρησης και να υπολογισθούν η μήτρα συνδιασποράς της εκτίμησης κατάστασης και των υπολοίπων.

- Να επαναληφθεί το ερώτημα (2) με τη DC μέθοδο εκτίμησης κατάστασης.

- Πρόβλημα εκτίμησης κατάστασης με μετρήσεις PMU (ονομαστική λήψη Μ/Σ)

Θεωρήστε τις μονάδες PMUs που δίνονται στο αρχείο ΚΕΕ_ΔΕΔΟΜΕΝΑ_ΘΕΜΑ_18_19.pdf. Οι τιμές των μετρήσεων φασιθετών (phasors) τάσεων ζυγών και ρευμάτων κλάδων των PMUs θα καθοριστούν όπως και του συστήματος SCADA. Να θεωρήσετε ως τυπική απόκλιση σ=0.001 για τις μετρήσεις φασιθετών ρευμάτων και τάσεων. Να υπολογιστεί το διάνυσμα κατάστασης με τη γραμμική μέθοδο εκτίμησης κατάστασης σε καρτεσιανή μορφή.

- Τεχνικές αραιών μητρών

- Να εκτελεστεί η 1η ανακύκλωση της εκτίμησης κατάστασης με μετρήσεις SCADA, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους τριγωνοποίησης LU και Cholesky.

- Δίνεται το μονογραμμικό διάγραμμα ενός δικτύου 6 ζυγών.

- Να κατασκευαστεί συμβολικά η αραιή μήτρα αγωγιμοτήτων  του δικτύου καθώς και ο πίνακας παραγόντων της , όπου με  θα συμβολιστούν τα μη μηδενικά στοιχεία της  και με  τα επιπλέον μη μηδενικά στοιχεία του πίνακα παραγόντων που θα προκύψουν από την τριγωνική της παραγοντοποίηση.

- Να υπολογιστεί ο δείκτης αραιότητας  της μήτρας .

- Να επαναριθμήσετε τους κόμβους του δικτύου ως εξής (1(5, 2(6, 3(1, 4(2, 5(3, 6(4) και να επαναλάβετε τα προηγούμενα δύο ερωτήματα.