## Slide 1: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ
Λεωνίδας Αλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
E-mail: leo@mail.ntua.gr
Τηλ: 210 772-1666
7ο Μάθημα
Υλοποίηση πράξεων στο δυαδικό σύστημα μέσω Λογικών συναρτήσεων: Λογικές πύλες, Λογικές Πράξεις. Λογικές συναρτήσεις.
Λογικά Κυκλώματα & Άλγεβρα Μπουλ

## Slide 2
Σύνοψη Μέχρι Σήμερα:
Στα προηγούμενα μαθήματα μάθαμε το Δυαδικό Σύστημα
Κωδικοποίηση – Επεξεργασία – Αποκωδικοποίηση
Bit/Byte/Word
Κωδικοποίηση αριθμών
  Παράσταση Ακέραιων Θετικών / Αρνητικών, Fixed & Floating point, Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός,
Κωδικοποίηση άλλων δεδομένων
  Χαρακτήρες, Εικόνα, Ήχος, Αναλογικό Σήμα
Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό (ADC/DAC), Μέθοδοι Επαλήθευσης Δεδομένων
Πως η θεωρία αυτή υλοποιείται σε επίπεδο Η/Υ?
Transistor
Λογικά Κυκλώματα, Λογικών συναρτήσεις, Λογικές πύλες, Λογικές Πράξεις

## Slide 3
Μέρος 1ο: (όχι στο Forouzan)
Εισαγωγή σε
Transistors
Υλοποίηση με Transistor
Κατασκευή Transistors (εκτός ύλης)
Μέρος 2ο:
Forouzan: μόνο 4.1 & Παράρτημα Ε (εκτός 4.2/4.3)
Εισαγωγή σε:
Λογικές μεταβλητές, πύλες, συναρτήσεις
Πίνακας αληθείας, Σύνθεση/ Ανάλυση
Παραδείγματα / Ασκήσεις
Σήμερα:

## Slide 4
Γλώσσα Μηχανής
Μικρολειτουργίες &
Μικροπρογραμματισμός
Gates
Εφαρμογές
Γλώσσες Προγραμματισμού
Λειτουργικό Σύστημα
Λογισμικό: Σύνολο προγραμμάτων
που μπορούν να εκτελεσθούν από
τον Η/Υ
ΥλικόΤεχνικό:
Σύνολο συσκευών που
απαρτίζουν τον Η/Υ
Δυαδικό Σύστημα
Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ:
Προγραμματισμός C
Θεωρία Δυαδικό Σύστημα (#1-6)
Transistors / Gates / Ψηφιακή Λογική (#7-8)
Transistors
Ψηφιακή Λογική
Αρχιτεκτονική &
Γλώσσα Μηχανής
Δίκτυα (#9-11)

## Slide 5: Transistor
Polysilicon
Metal
p substrate
n material
SiO2
Ελέγχουν την διέλευση ρεύματος από S  D
S
D
G
n
n
p

## Slide 6: Πράξεις με transistors
S
D
G
S
D
G
x
y
z

## Slide 7: Πράξεις με transistors
S
D
G
x=1
z=1
y=1
S
D
G
y=1
x=0
z=1
y=0
x=1
z=1
y=0
x=0
z=0

## Slide 8: Ηλεκτρονική Υλοποίηση Πυλών
Αν συνδυάσουμε, κατάλληλα ολοκληρωμένα, μεγάλο αριθμό τρανζίστορ μπορούμε να υλοποιήσουμε περισσότερες πύλες από αυτές που αντιστοιχούν στον ίδιο αριθμό τρανζίστορ μεμονωμένα. Ανάλογα με τον αριθμό των τρανζίστορ που χρησιμοποιούμε προκύπτουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
Τα VLSI/ULSI είναι μικρά, παρουσιάζουν μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (άρα εκλύουν λιγότερη θερμότητα), είναι αξιόπιστα και το κόστος παραγωγής τους συνεχώς ελαττώνεται.
1950
2000 (VLSI)

## Slide 9: Αριθμός transistors per circuit chip

## Slide 10: Αληθές (1) / Ψευδές (0)  0 / +5 Volt
Κατά την ηλεκτρονική υλοποίηση τύπου TTL (Transistor – to – Transistor Logic ) αντιστοιχίζουμε το λογικό “0” (ψευδές) με τάση 0 Volt και το λογικό “1” (αληθές) με τάση +5 Volt. Όμως το αληθές και το ψευδές δεν αντιστοιχούν με απόλυτη ακρίβεια στα +5 και 0 Volt, αλλά σε μια περιοχή γύρω από αυτά.

## Slide 11: Συχνότητα Υλοποίησης λογικής πράξης
Έστω η λογική συνάρτηση
Z = f(X,Y) = X•Y = X AND Y
Παρατηρούμε ότι στις μεταβατικές καταστάσεις βρισκόμαστε εκτός των ορισθέντων ορίων για μικρό χρόνο τ, που λέγεται χρονική καθυστέρηση και δείχνει το χρόνο που πρέπει να περάσει από την αλλαγή μιας εισόδου για να σιγουρευτούμε για την τιμή της εξόδου.
Η περίοδος του συστήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την χρονική καθυστέρηση για να αποφευχθεί το πρόβλημα του να βρεθεί το σύστημα σε «αόριστη» κατάσταση.
Δηλαδή υπάρχει περιορισμός στη συχνότητα του συστήματος.
Σήμερα έχει επιτευχθεί δραστική μείωση της χρονικής καθυστέρησης. Έτσι οι σημερινοί υπολογιστές έχουν φτάσει σε συχνότητες, της τάξης των GHz.
C=A•B
t=0
+Δt
+2Δt
0
5V
0
5V
0
5V
x
y
z

## Slide 12: Κατασκευή Transistor
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_2/6.html
Atomic
Number: 14
p-type
n-type
Atomic
Number: 5
AN: 33

## Slide 13: Κατασκευή Transistor
Clean Rooms

## Slide 14: Κατασκευή Transistor
1. Sand (Si)
2. Wafers
2/4/6/8/12
inches
3. Photolithography on wafers
4. Wafers with several layers

## Slide 15: Photolithography on wafers
Photolithography
https://pt.coursera.org/lecture/nanotechnology/photolithography-sample-patterning-demonstration-TdtAR
REF: https://billgascoyne.wordpress.com/eda-in-a-nutshell/
Mask
Wafer

## Slide 16: Photolithography on wafers
Spin Coater
Wafer
Photoresist
Exposure
https://pt.coursera.org/lecture/nanotechnology/photolithography-sample-patterning-demonstration-TdtAR

## Slide 17: Κατασκευή Transistor
http://lsmwww.epfl.ch/Education/former/2002-2003/VLSIDesign/ch02/ch02.html
http://www2.renesas.com/fab/en/line/line1.html
www.cmosvlsi.com/lect0.ppt
n
n
p
Polysilicon
Metal
p substrate
n material
SiO2

## Slide 18: Transistor Cross-section
n
n
p
Polysilicon
Metal
p substrate
n material
SiO2
G
S
D

## Slide 19
Polysilicon
Metal
p substrate
n material
SiO2
   Cover wafer with protective layer of SiO2 (oxide)
  Spin photoresist
  n-well mask
  Etch oxide with hydrofluoric acid (HF!)
  Strip off remaining photoresist (Piranah!)
  Place wafer in furnace and heat until As atoms diffuse into exposed Si
  Strip off the remaining oxide using HF
  Deposit very thin layer of gate oxide
  Place wafer in furnace with Silane gas (SiH4) to form polysilicon
  polysilicon mask, etch oxide with HF
  Cover wafer with SiO2
  Etch with HF to expose contacts
  Sputter on aluminum over whole wafer and pattern to remove excess metal, leaving wires

## Slide 20: Άλγεβρα Boole & Λογικά Κυκλώματα
“0”: ψευδές
θεση OFF
0V
Ανοιχτός διακόπτης
Σβηστή λαμπα
Μεταβλητές Άλγεβρας Boole
x,y,z.... Όπου παίρνουν τιμές 0 / 1
“1”: Αληθές
θέση ON
5V
κλειστός διακόπτης
αναμένη λάμπα
Σταθερές Άλγεβρας Boole

## Slide 21: Τελεστές (Boolean operators)
(συμπλήρωμα)
(γινόμενο)
(άθροισμα)
To ”και" δεν είναι AND!

## Slide 22: Παραδείγματα Πράξεων
x • 1
x • y
x + 0
x • y • z • 1
x . (y+z)
x +y+z
x • y
AND  • OR  +
NOT  ΄
(ABC’D)+(AB’C’D)+(A’BCD)+(AB’CD)+(A’BCD’)
(OR)
(AND)
X+Y  X OR Y
X • Y  X AND Y

## Slide 23
Λογικές Πύλες
Απλές Πύλες
Παράγωγες Πύλες

## Slide 24: Κάντε τις λογικές πράξεις
x • 0 = ?
(1 +1)+ 1 = ?
AND  • OR  +
NOT  ΄
0 AND 1 = ?
η λογική πράξη AND (•) προηγείται της λογικής πράξης OR (+). Σε κάθε περίπτωση όμως χρησιμοποιούμε παρενθέσεις ανάμεσα στις λογικές πράξεις AND OR που κάνουν εμφανή την προτεραιότητα.
0 • 1 = ?
x OR 0 = ?
x + 0 = ?
1
x
x
0
0
0
(1 +1)+ 0 = ?
1
(1 +0) • 1’ = ?
x + x = ?
0
x
x + x’ = ?
1
x + 1 = ?
1
x • x = ?
x
(1 +0) • 1 = ?
x • x’ = ?
0
1

## Slide 25: Υλοποίηση Πύλης ΝΟΤ
Θετική Τάση
(π.χ. +5 Volt)
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ
x
x ή xʹ
x
x | xʹ
0 | 1
1 | 0
x ή xʹ

## Slide 26: Πύλη AND (.)
ΕΙΣΟΔΟΣ
(0: Ανοιχτή)
ΕΞΟΔΟΣ
(x . y)
x
y
x | y | (x . y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

## Slide 27: Πύλη OR (+)
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ
(x + y)
y
x
x | y | (x + y)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

## Slide 28: Λογικές συναρτήσεις
Συναρτήσεις:
Z = x • 1
Z = x • y'
Z = x + 0
Z = x • y • 1
Z = x • (y+c)
Η λογική συνάρτηση z των n μεταβλητών ορίζεται σε 2^n σημεία που αντιστοιχούν στους n συνδυασμούς τους.
AND  .
OR  +
NOT  ΄
 Σε πόσα σημεία ορίζεται η Z?
Παραδείγματα
 Σε πόσα σημεία ορίζεται η Z?

## Slide 29: Λογικές Μεταβλητές, Πύλες, Πράξεις, Συναρτήσεις
Λογικές μεταβλητές: xi όπου xi 0 ή 1
Λογικές πύλες: απλές και παράγωγες.
Λογικές πράξεις: απλές λογικές συναρτήσεις της μαθηματικής λογικής στις οποίες ανάγονται όλες οι λογικές συναρτήσεις.
Λογικές συναρτήσεις: συναρτήσεις όπου τόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές όσο και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι όλες λογικές μεταβλητές, δηλαδή
Επειδή κάθε μεταβλητή x μπορεί να λάβει 2 τιμές, η λογική συνάρτηση z των n μεταβλητών ορίζεται σε σημεία.
Πίνακας αληθείας: εργαλείο συστηματικής παράστασης όλων των τιμών μιας λογικής συνάρτησης που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς των μεταβλητών της.

## Slide 30: Λογικές Συναρτήσεις σε λογικό διάγραμμα
Η λογική συνάρτηση z των n μεταβλητών ορίζεται σε 2^n σημεία που αντιστοιχούν στους n συνδυασμούς τους.
x1
x2
x3
x4
z
f
Συναρτήσεις όπου τόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές όσο και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι όλες λογικές μεταβλητές, δηλαδή

## Slide 31: Πινακες Αληθείας
Πίνακας όλων των τιμών μιας λογικής συνάρτησης που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς των μεταβλητών της.
x | y | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Λογική Συνάρτηση
Λογικό Διάγραμμα
Πίνακας Αληθείας

## Slide 32
Λογικές πράξεις σε επίπεδο σχήματος
Και οι τέσσερις τελεστές (NOT, AND, OR, και XOR) μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σχήμα με n bit. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως αν εφαρμόζαμε κάθε τελεστή σε κάθε μεμονωμένο bit για τον τελεστή NOT, και σε κάθε αντίστοιχο ζεύγος bit για τους άλλους τρεις τελεστές.

## Slide 33
Λογικές πράξεις σε επίπεδο σχήματος
Και οι τέσσερις τελεστές (NOT, AND, OR, και XOR) μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σχήμα με n bit. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως αν εφαρμόζαμε κάθε τελεστή σε κάθε μεμονωμένο bit για τον τελεστή NOT, και σε κάθε αντίστοιχο ζεύγος bit για τους άλλους τρεις τελεστές.
ΜΑΣΚΕΣ
(0 0 1)
(0 0 1)
(1 1 0)
(0 0 0)
(0 0 0)
(0 0 1)
(1 1 1)
(1 1 1)
(0 0 1)
(1 1 1)
(1 1 0)

## Slide 34
Εφαρμογές
Για την τροποποίηση ενός σχήματος bit μπορούν να εφαρμοστούν οι τέσσερις λογικές πράξεις.
Συμπλήρωμα (NOT)
Απενεργοποίηση (AND)
Ενεργοποίηση (OR)
Αντιστροφή (XOR)
(όταν η μάσκα είναι 0)
(όταν η μάσκα είναι 1)
(όταν η μάσκα είναι 1)

## Slide 35
Παράδειγμα AND – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (OTAN ΜΑΣΚΑ ΕΊΝΑΙ 0)
Χρησιμοποιήστε μια μάσκα για να απενεργοποιήσετε τα πέντε αριστερότερα bit ενός σχήματος. Ελέγξτε τη μάσκα με το σχήμα 10100110.
Λύση
Η μάσκα είναι 00000111. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μάσκας είναι το εξής:
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Είσοδος
AND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Μάσκα
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Έξοδος
(όταν η μάσκα είναι 0)

## Slide 36
Παράδειγμα OR – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (OTAN ΜΑΣΚΑ ΕΊΝΑΙ 1)
Χρησιμοποιήστε μια μάσκα για να ενεργοποιήσετε τα πέντε αριστερότερα bit ενός σχήματος. Ελέγξτε τη μάσκα με το σχήμα 10100110.
Λύση
Η μάσκα είναι 11111000. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μάσκας είναι το εξής:
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Είσοδος
OR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Μάσκα
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Έξοδος
(όταν η μάσκα είναι 1)

## Slide 37
Παράδειγμα XOR – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ (OTAN ΜΑΣΚΑ ΕΊΝΑΙ 1)
Χρησιμοποιήστε μια μάσκα για να αντιστρέψετε τα πέντε αριστερότερα bit ενός σχήματος. Ελέγξτε τη μάσκα με το σχήμα 10100110.
Λύση
Η μάσκα είναι 11111000. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μάσκας είναι το εξής:
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Είσοδος 1
XOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Μάσκα
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Έξοδος
(όταν η μάσκα είναι 1)

## Slide 38: END