## Slide 1: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ
Λεωνίδας Αλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
E-mail: leo@mail.ntua.gr
Τηλ: 210 772-1666
9ο Μάθημα
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Λογικές Πύλες / Πράξεις / Συναρτήσεις / Κυκλώματα
Ανάλυση και Σύνθεση
Τυπικά Συνδυαστικά & Ακολουθιακά Λογικά Κυκλώματα

## Slide 2
Σύνοψη Μέχρι Σήμερα:
Δυαδικό Σύστημα
Κωδικοποίηση – Επεξεργασία – Αποκωδικοποίηση
Bit/Byte/Word
Κωδικοποίηση αριθμών& άλλων δεδομένων
Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό (ADC/DAC), Μέθοδοι Επαλήθευσης Δεδομένων
Hardware:
 Transistors, Υλοποίηση Boolean logic με Transistor
Κατασκευή Transistors (εκτός ύλης)
ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΠΟΥΛ
Λογικές μεταβλητές, πύλες, συναρτήσεις
Πίνακας αληθείας, Σύνθεση/ Ανάλυση
ΣΗΜΕΡΑ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Συνδυαστικά Κυκλώματα
Ακολουθιακά Λογικά Κυκλώματα. RS Flip-Flop
Παραδείγματα / Ασκήσεις
Σήμερα: Forouzan
Παράρτημα Ε

## Slide 3: Λογικές Μεταβλητές, Πύλες, Πράξεις, Συναρτήσεις
Λογικές μεταβλητές: xi όπου xi 0 ή 1
Λογικές πύλες: απλές (AND, OR, NOT) & παράγωγες (NAND etc.)
Λογικές πράξεις: απλές λογικές συναρτήσεις της μαθηματικής λογικής στις οποίες ανάγονται όλες οι λογικές συναρτήσεις.
Λογικές συναρτήσεις: συναρτήσεις όπου τόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές όσο και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι όλες λογικές μεταβλητές, δηλαδή
Επειδή κάθε μεταβλητή x μπορεί να λάβει 2 τιμές, η λογική συνάρτηση z των n μεταβλητών ορίζεται σε σημεία.
Πίνακας αληθείας: εργαλείο συστηματικής παράστασης όλων των τιμών μιας λογικής συνάρτησης που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς των μεταβλητών της.

## Slide 4: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ
Υπάρχουν 2 προβλήματα που σχετίζονται με τα λογικά κυκλώματα:
  ανάλυση: Δεδομένου ενός ψηφιακού κυκλώματος να κατανοηθεί η λειτουργία του (δηλ. η μαθηματική λογική συνάρτησή του και ο πίνακας αληθείας του).
  σύνθεση: Δεδομένων των προδιαγραφών λειτουργίας ενός λογικού κυκλώματος να βρεθεί η μαθηματική λογική συνάρτησή του και το κύκλωμα που την υλοποιεί).

## Slide 5: Βήματα Σύνθεσης
Ανάλυση Προβλήματος (Είσοδοι / ‘Εξοδοι)
Πίνακας Αληθείας (όλες οι πιθανές καταστάσεις)
Μετασχηματισμός πίνακα σε λογική συνάρτηση με Άθροισμα Γινομένων (το Γινόμενο Αθροισμάτων είναι εκτός ύλης)
Απλοποίηση για λιγότερους όρους (π.χ. Μέθοδος Karnough - εκτός ύλης)
Απλοποιημένη Λογική Συνάρτηση
Λογικό Διάγραμμα / Κύκλωμα

## Slide 6: Άθροισμα γινομένων
Είναι μία γενική μέθοδος μετασχηματισμού πίνακα σε λογική έκφραση
Κάθε πίνακας αληθείας με n εισόδους (μεταβλητές) έχει 2n γραμμές
Κάθε γραμμή του πίνακα είναι ένα μοναδικός συνδυασμός (0,1) των n εισόδων του (μεταβλητών)
Ελαχιστόρος (minterm) είναι το γινόμενο (AND, •) όλων των διαφορετικών μεταβλητών μιας συνάρτησης στην οποία κάθε μεταβλητή εμφανίζεται (ή αυτή ή το συμπλήρωμά της) μία φορά. Κάθε σειρά του πίνακα αποτελεί ένα ελαχιστόρο. Αν η τιμή της μεταβλητής είναι 0, τότε στο γινόμενο εμφανίζεται το συμπλήρωμά της.
Πχ για δυο μεταβλητές, x & y, οι ελαχιστόροι είναι 4:
m0 = x’•y’, m1 = x’ •y, m2 = x•y’, m3 = x•y
Μια λογική συνάρτηση μπορεί πάντα να εκφραστεί ως άθροισμα ελάχιστων όρων (άθροισμα γινομένων).
Για τον μετασχηματισμό ενός πίνακα σε αναπαράσταση αθροίσματος γινομένων χρησιμοποιείται η εξής μέθοδος:
x | y | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
x’•y’
x’•y
x•y’
x•y
ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΙΜΗ 1
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (OR) ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
z = x•y + x’•y’
z=f(x,y)

## Slide 7: Άσκηση Σύνθεσης 4 (Αθρ. Γιν)
V = X•Y + X•Z + Y•Z
OR: +
AND: *
NOT: ‘
Να φτιάξετε το λογικό κύκλωμα που να εκτελεί το αποτέλεσμα ψηφοφορίας (YES/NO) τριών ψηφοφόρων όπου ο καθένας έχει μία ψήφο και αν η πρόταση λάβει τουλάχιστον 2 ψήφους, τότε εγκρίνεται
X | Y | Z | Αποτελεσμα | minterms
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | X’ • Y • Z
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | X • Y’ • Z
1 | 1 | 0 | 1 | X • Y • Z’
1 | 1 | 1 | 1 | X • Y • Z
Γράψτε
τις
καταστά
-σεις
0/1
Ποια
είναι
τα
minterms
που
θα
Χρησιμο-
ποιήσουμε?
2ος τρόπος:
Δώστε την συνάρτηση Z
με «λογική» καταγραφή της
αληθούς συνθήκης
V=X’•Y•Z + X•Y’•Z + X•Y•Z’ + X•Y•Z
Δώστε την συνάρτηση V
(χωρίς απλοποίηση)
Vote = f(x,y,z)

## Slide 8
Να σχεδιάσετε το κύκλωμα ενός λαμπτήρα που ελέγχεται από δύο διακόπτες (Χ, Υ). Όταν αλλάζουμε την θέση ενός διακόπτη τότε ο λαμπτήρας αλλάζει κατάσταση.
Θεωρήστε άμα Χ=1 (ΟΝ) και Υ=1 (ΟΝ) τότε Ζ=1 (λαμπτήρας ΟΝ)
X | Y | Ζ | minterms
0 | 0 | 1 | X’ • Y’
0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | X • Y
Γράψτε
τις
καταστά
-σεις
0/1
Ποια
είναι
τα
minterms
που
θα
Χρησιμο-
ποιήσουμε?
Δώστε τo λογικό κύκλωμα
με χρήση NOT και AND πυλών
Ζ = X’•Y’ + X•Y = Χ XNOR Υ
Δώστε την συνάρτηση Ζ
Άσκηση Σύνθεσης 5 (Αθρ. Γιν)
OR: +
AND: *
NOT: ‘

## Slide 9
Να σχεδιάσετε το κύκλωμα ενός λαμπτήρα που ελέγχεται από 3 διακόπτες. Όταν αλλάζουμε την θέση ενός διακόπτη τότε ο λαμπτήρας αλλάζει κατάσταση
Θεωρήστε άμα Χ=1 (ΟΝ) και Υ=1 (ΟΝ) και Ζ=1(ΟΝ) τότε F(X,Y,Z)=1 (λαμπτήρας ΟΝ)
X | Y | Z | Αποτελεσμα | minterms
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | X’ • Y’ • Z
0 | 1 | 0 | 1 | X’ • Y • Z’
0 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | X • Y’ • Z’
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | X • Y • Z
Γράψτε
τις
καταστά
-σεις
0/1
Ποια
είναι
τα
minterms
που
θα
Χρησιμο-
ποιήσουμε?
Δώστε τo λογικό κύκλωμα
με χρήση απλών
(NOT AND OR) πυλών
F=X’•Y’•Z + X’•Y•Z’ + X•Y’•Z’ + X•Y•Z
Δώστε την συνάρτηση F
(χωρίς απλοποίηση)
Άσκηση Σύνθεσης 6 (Αθρ. Γιν)
OR: +
AND: *
NOT: ‘

## Slide 10
Τυπικά
Συνδυαστικά & Ακολουθιακά
Λογικά Κυκλώματα

## Slide 11: Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα
Τα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα υλοποιούν στατικές λογικές συναρτήσεις δηλαδή σχέσεις εισόδων - εξόδων του τύπου
x z
όπου το z εξαρτάται μόνο από το x με μια στατική (δηλ. μη χρονικά εξαρτώμενη) σχέση εισόδου / εξόδου. Π.χ.
f(x)

## Slide 12: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Διακόπτες Ελέγχου (Control Switches)
?
?
?
?

## Slide 13: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Μάσκες (Masks)
Παρόμοια δράση με αυτή του διακόπτη αλλά επεκτείνεται το δικαίωμα επιλογής σε κάθε γραμμή της εισόδου.
Τι συμβαίνει άμα τα AND gates τα αντικαταστήσουμε με OR
OR: Ενεργοποίηση όταν η μάσκα επιλογής είναι 1
ΧOR: Αντιστροφή όταν η μάσκα επιλογής είναι 1
Παράδειγμα AND – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

## Slide 14: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Πολυπλέκτες (Multiplexers)
Μέσω των n γραμμών ελέγχου είναι δυνατή η επιλογή μίας από τις 2^n γραμμές εισόδου έτσι ώστε να διέλθει στην έξοδο D (επίσης διατίθεται και η D’ ).

## Slide 15: Πολυπλέκτης 4 εισόδων
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S0
S0
S0
A
B
C
A∙B∙C=A∙(B∙C)=
=(A∙B)∙C
A
B
C
D
A+B+C+D=
=A+[B+(C+D)]
G1
G0
G2
G4

## Slide 16: Πολυπλέκτης 4 εισόδων
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
S2
0
1
S2
S2
G1
G0
G2
G4

## Slide 17: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Αποπολυπλέκτες (Demultiplexers)
Μέσω των n γραμμών ελέγχου είναι δυνατή η επιλογή μίας από τις 2n γραμμές εξόδου (S1, S2, …, S2n-1, S2n) στην οποία θα διέλθει η είσοδος D.

## Slide 18: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Αποκωδικοποιητές (Decoders)
Σε κάθε συνδυασμό εισόδου ενεργοποιείται μία από τις 2n γραμμές εξόδου.

## Slide 19: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Αποκωδικοποιητές (Decoders)
Σε κάθε συνδυασμό ΕΙΣΟΔΟΥ ενεργοποιείται ΜΙΑ από τις 2n γραμμές ΕΞΟΔΟΥ.
G1
G0
G2
G4
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
S1S0=102=210
D2=1

## Slide 20: Άσκηση (7 segment decoder)
Για την έξοδο “e”
(α) Βρείτε τον πίνακα αληθείας
(β) Βρείτε την λογική συνάρτηση για το “e”
Κάντε το ίδιο για το “a”
Σε κάθε συνδυασμό 4 ΕΙΣΟΔΩΝ “DCBA” (Α:LSD) ενεργοποιείται ένας συνδυασμός των 7 ΕΞΟΔΩΝ (a,b,c,d,e,f,g). Πχ για την τιμή «8» (=“1000”) ενεργοποιούνται όλοι οι 7 έξοδοι (a-g)

## Slide 21: Άσκηση (7 segment decoder)
Για την έξοδο “e”
(α) Βρείτε τον πίνακα αληθείας
(β) Βρείτε την λογική συνάρτηση για το “e”
Κάντε το ίδιο για το “a”

## Slide 22: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Κωδικοποιητές (Encoders)
Σε κάθε ενεργοποίηση μίας από τις 2n γραμμές εισόδου αντιστοιχίζεται ένας συνδυασμός εξόδων.
Χρησιμεύει στην κωδικοποίηση των χαρακτήρων του πληκτρολογίου κατά τον κώδικα ASCIΙ.
Keyboard with
“256 keys”
8 bit
ASCIΙ
00010101
256-to-8 binary encoder

## Slide 23
Σε κάθε συνδυασμό ΕΞΟΔΟΥ ενεργοποιείται ΜΙΑ από τις 2n γραμμές ΕΙΣΟΔΟΥ. ΠΧ: 8-3 binary encoder
0
1
2
3
4
5
6
7
Κωδικοποιητές (Encoders)
«8 πλήκτρα»
«3bit Κώδικας»
«8 πλήκτρα»
«3bit Κώδικας»

## Slide 24: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Αθροιστές (ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ)
a 3
b 2 +
d 5
a 11
b 10+
d 101
a 11
b 10+
d 101
ΑΝD, OR, NOT

## Slide 25: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Αθροιστές (ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ)
Βασικός μηχανισμός άθροισης. Πράξη μεταξύ 2 bits Α, Β :
+ Α 1 bit (0 ή 1)
B 1 bit (0 ή 1) Half - Adder
C S
Κρατούμενο Άθροισμα ΗΑ
Α Β C S
0 0 0 0 _ _ _
0 1 0 1 A B S =AB + AB = A  B
1 0 0 1 A B
1 1 1 0
C = AB
Λογικό κύκλωμα που υλοποιεί την πρόσθεση 2-bit και αποκαλείται Ημιαθροιστής (Half Adder - HA)

## Slide 26: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Αθροιστές (συνεχ.)
Υλοποίηση: Α+Β, με ΗΑ-1: Α
Β +
c1 s1
Μετά, μέσω ΗΑ-2: s1
. Γ +
c2 s2
Για το c1+c2 δεν είναι αναγκαίος ένας ΗΑ αλλά απλά μια πύλη OR
Το όλο λογικό κύκλωμα λέγεται αθροιστής (Full Adder - FA).
Γ
FA
Β
Α
Απλή 2-μπιτη πρόσθεση : α2 α1
b2 b1 +
Η πρώτη πρόσθεση που εκτελείται είναι αυτή της δεξιάς στήλης: α1
b1 +
k1 d1
Το κρατούμενο k1 θα πρέπει να προστεθεί στην αμέσως πιο αριστερά στήλη, δηλαδή: k1
α2 α1
b2 b1 +
d1
Συμπέρασμα: απαιτείται η πρόσθεση των 3 bit, (k1, a2, b2). Φανερή η ανάγκη κατασκευής λογικού κυκλώματος που θα προσθέτει 3 bit (π.χ. Α,Β,Γ) όπου πχ Α k1, B a2, Γ  b2

## Slide 27: Τυπικά Συνδυαστικά Κυκλώματα: Αθροιστές (συνεχ.)
Πρόσθεση 2-μπιτων αριθμών
α2α1
b2b1 +
d3d2d1
Για την πρόσθεση αριθμών n bit, χρησιμοποιούμε ένα ΗΑ και (n-1) FA.

## Slide 28: Ακολουθιακά Λογικά Κυκλώματα (εκτός ύλης)
Υπενθυμίζουμε ότι τα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα υλοποιούν στατικές λογικές συναρτήσεις δηλαδή σχέσεις εισόδων - εξόδων του τύπου
δηλαδή το z εξαρτάται μόνο από το x με μια στατική (δηλ. μη χρονικά εξαρτώμενη) σχέση εισόδου / εξόδου, δηλαδη
Στα Ακολουθιακά (sequential) Λογικά Κυκλώματα η μεταβολή της εξόδου δεν εξαρτάται μόνο από αυτή της εισόδου αλλά και από την τιμή της ιδίας.

## Slide 29: Ακολουθιακά Λογικά Κυκλώματα
Στα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα οι σχέσεις εισόδων - εξόδων αποδίδεται από το δομικό διάγραμμα:
Στα Ακολουθιακά (sequential) Λογικά Κυκλώματα, η έξοδος z(t+1) του συστήματος εξαρτάται από τη τρέχουσα είσοδο x(t) και την τρέχουσα έξοδο z(t). Δηλαδή η έξοδος «αναδρά» στον (ανατροφοδοτεί τον) εαυτό της δρώντας ως (μερική) είσοδος.
Επομένως, ένα ακολουθιακό λογικό κύκλωμα είναι ένα σύστημα που έχει μνήμη και γι’ αυτό χρησιμοποιείται στους Η/Υ για την υλοποίηση συσκευών μνήμης.
Η βασικότερη και απλούστερη διάταξη μνήμης είναι το RS Flip-Flop ή ΔΙΣΤΑΘH SR. Εκτός ύλης: Δισταθές D, JK, T (Παρατ. Ε.2)
f(x)
x
z

## Slide 30: To RS Flip-Flop
Tο Flip-Flop μπορεί να υλοποιήσει την έννοια του bit δεδομένου ότι μπορεί να φυλάσσει δεδομένα (π.χ. στην έξοδο Q) ενώ έχει άμεσα διαθέσιμο το Q΄ =Q που απαιτείται σε διάφορους χειρισμούς.
Υπάρχουν τέσσερις δυνατές καταστάσεις:
  SET: S=1 , R=0
  RESET: S=0 , R=1
  STORE: S=0 , R=0
  Μη αποδεκτή: S=1 , R=1
Είναι ένα λογικό κύκλωμα με 4 ακροδέκτες:
S (set), R (reset): είσοδος Q, Q΄ : έξοδος.
Από αυτό έχουμε δύο λειτουργικές απαιτήσεις :
  Δυνατότητα αποθήκευσης της εισόδου S - R στην έξοδο Q – Q΄ , αντιστοίχως
  Τα Q, Q΄ να είναι αντίστροφα μεταξύ τους
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
Q’(t)
0
0
Q(t)
Q(t+1)=G1(t)=
=Q’(t)=Q(t)
G1(t)=Q’(t)
G2(t)=Q(t)
Q’(t+1)=G2(t)=
=Q(t)=Q’(t)
NOR:
If input = 00  output =1, else 0
If input has 1  output = 0

## Slide 31: END

## Slide 32: Άλλες Ασκήσεις
OR: +
AND: *
NOT: ‘
Βρείτε τα λογικά διαγράμματα για τις παρακάτω συναρτήσεις
(Χ+Υ)*Χ’
Χ’ *(Υ+Ζ’)’
(Χ+Υ+Ζ)(Χ’Υ’Ζ’)