## Slide 1: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ
Λεωνίδας Αλεξόπουλος
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
E-mail: leo@mail.ntua.gr
Τηλ: 210 772-1666
11ο Μάθημα
Οργάνωση Υπολογιστών –II
Γλώσσα Μηχανής Απλού Η/Υ

## Slide 2
Σύνοψη Μέχρι Σήμερα:
Δυαδικό Σύστημα
Κωδικοποίηση – Επεξεργασία – Αποκωδικοποίηση
Bit/Byte/Word
Κωδικοποίηση αριθμών& άλλων δεδομένων
Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό (ADC/DAC), Μέθοδοι Επαλήθευσης Δεδομένων
Hardware:
 Transistors, Υλοποίηση Boolean logic με Transistor
Κατασκευή Transistors (εκτός ύλης)
Λογικές μεταβλητές / πύλες / συναρτήσεις. Σύνθεση/ Ανάλυση
Συνδυαστικά / Ακολουθιακά Κυκλώματα, RS Flip-Flop
Οργάνωση και λειτουργία H/Y
ΣΗΜΕΡΑ
Γλώσσα Μηχανής & παραδείγματα λειτουργίας απλού Η/Υ.
Σήμερα: Κεφ 5ο
FOROUZAN

## Slide 3
Γλώσσα Μηχανής
Μικρολειτουργίες
&
Μικροπρογραμματισμός
Ψηφιακή Λογική
Εφαρμογές
Γλώσσες Προγραμματισμού
Λειτουργικό Σύστημα
Προγραμματισμός σε Η/Υ

## Slide 4: Τα 3 υποσυστήματα ενός Η/Υ
1
2
3
Δίαυλοι Επικοινωνίας (Bus)
Περιφερειακές Συσκευές
(Peripheral Devices)

## Slide 5: 1. ΚΜΕ: Κεντρική Μονάδα Επεξ.
  Αριθμητική & λογική μονάδα : εκτελεί τις αριθμητικές & λογικές πράξεις.
  Καταχωρητές: αυτόνομες θέσεις γρήγορης αποθήκευσης στις οποίες διατηρούνται δεδομένα (και εντολές κώδικα*) προσωρινά.
  Μονάδα ελέγχου : έχει σκοπό τον συντονισμό και έλεγχο όλων των ενεργειών της CPU και, σε προέκταση, του Η/Υ. Παίρνει από την μνήμη μία προς μία όλες τις εντολές του προγράμματος, τις αναλύει σε στοιχειώδεις εργασίες και στέλνει σε διάφορες μονάδες λεπτομερείς οδηγίες για το ποια λειτουργία πρέπει να εκτελέσουν και πότε.
* Αυτό το μοντέλο λειτουργίας ονομάζεται «μηχανή Von Neumann» προς τιμή του γνωστού θεμελιωτή της επιστήμης και τεχνολογίας Η/Υ, που το πρότεινε το 1947.
CLOCK
Registers
Internal Bus
Control Unit
ALU
CPU: Central Processing Unit
Address Bus
Data Bus
Control Bus
Program Counter
Instruction Register

## Slide 6: 2. Κύρια Μνήμη - Ι
Χρησιμεύει για την, όσο είναι ο υπολογιστής σε λειτουργία, αποθήκευση των δεδομένων εισόδου & εξόδου ΚΑΙ των εντολών του προγράμματος.
Kάθε μία θέση αποθήκευσης διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ονομάζεται διεύθυνση. Τα δεδομένα μεταφέρονται από και προς τη μνήμη σε ομάδες bit που ονομάζονται λέξεις.
16 bit (λέξη)
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η προσπέλαση οιασδήποτε διεύθυνσης στην μνήμη. Από αυτήν ακριβώς την ικανότητα προκύπτει η ονομασία RAM (Random Access Memory).

## Slide 7: 3. Yποσυστήματα E/E
Δύο μεγάλες κατηγορίες Περιφερειακών Συσκευών:
Μη αποθηκευτικές και αποθηκευτικές
Όπως συμβαίνει με την μνήμη και τα registers έτσι και τα υποσυστήματα έχουν και αυτά ένα σύστημα διευθύνσεων ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων.
Αντιστοιχισμένη Μνήμη Εισ/Εξ
Memory Mapped I/O

## Slide 8: Κύκλος Μηχανής
CLOCK
ανάκληση (fetch)
αποκωδικοποίηση (decode)
εκτέλεση (execute)
Η ΚΜΕ χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενους κύκλους μηχανής (machine cycles) για να εκτελέσει τις εντολές ενός προγράμματος μία προς μία, από την αρχή μέχρι το τέλος
Program Counter
Instruction Register

## Slide 9: Ανάκληση
Ανάκληση (fetch): Η μονάδα ελέγχου ζητά
από την μνήμη την επόμενη εντολή για να τοποθετηθεί στο IR (instruction register).
Στον απλό Η/Υ που θα μάθουμε στην συνέχεια ο Program Counter (PC) δείχνει την θέση μνήμης της εντολής. Όταν τελειώσει ο κύκλος PCPC+1
0011001000000001
00
00101
01010

## Slide 10: Aποκωδικοποίηση
Aποκωδικοποίηση (decode): Η μονάδα ελέγχου αποκωδικοποιεί την εντολή στο IR (πx 0011-0010-000-0001 πρόσθεσε (εντολή ADDI) R0 και R1 και βάλτο στο R2)
0011001000000001
00
0011001000000001
ADDΙ R2 R0 R1
δηλαδή R2 R0+ R1
00101
01010

## Slide 11: Εκτέλεση
Εκτέλεση (instruction): Η μονάδα ελέγχου δίνει εντολή σε ένα στοιχείο της (ALU, registers, μνήμη, Ε/Ε κτλ) να κάνει μία εργασία (πx η ALU να προσθέσει R0 με R1 και να τοποθετήσει το αποτέλεσμα σε καταχωρητή R2)
0011001000000001
00
0011001000000001
ADDΙ R2 R0 R1
δηλαδή R2 R0+ R1
00101
01010
01111
01

## Slide 12: Ένας απλός υπολογιστής
Για να εξηγήσουμε την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας εντολών, θα χρησιμοποιήσουμε έναν απλό (υποθετικό) υπολογιστή. Ο απλός υπολογιστής μας αποτελείται από τρία στοιχεία: ΚΜΕ, μνήμη (512B), και υποσύστημα εισόδου/εξόδου.

## Slide 13: Γλώσσα Μηχανής
Κάθε CPU αναγνωρίζει ένα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΛΩΝ που τις διαβάζει το IR (instruction register).
Μια εντολή εκφρασμένη σε αυτή τη γλώσσα ονομάζεται εντολή μηχανής
Γλώσσα μηχανής ονομάζουμε μια γλώσσα προγραμματισμού που περιλαμβάνει τις εντολές γραμμένες σε μορφή ακολουθιών bit που είναι άμεσα εκτελέσιμες από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (KME).
Οι εντολές μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:
  την ομάδα μεταφοράς δεδομένων, (π.χ. LOAD, STORE )
  την αριθμητική/λογική ομάδα (π.χ. ADDI, AND, OR, XOR, INC, DEC, ROTATE)
  ομάδα ελέγχου (π.χ. JUMP)

## Slide 14: Δομή Εντολών: opcode+operands
Κάθε εντολή υπολογιστή αποτελείται από δύο μέρη: τον κωδικό λειτουργίας (operation code, ή για συντομία opcode) και τον τελεστέο (ή τελεστέους, operands). Ο κωδικός λειτουργίας καθορίζει τον τύπο της λειτουργίας που θα εκτελεστεί στον τελεστέο ή τους τελεστέους.
opcode
operands

## Slide 15: Λίστα Εντολών
Εντολή | Κωδ. | Τελεστέοι |  |  | Ενέργεια
 | d1 | d2 | d3 | d4 | 
HALT | 0 |  |  |  | Διακόπτει την εκτέλεση του προγράμματος
LOAD | 1 | RD | MS |  | RD  MS (LOAD FROM MEMORY)
STORE | 2 | MD |  | RS | MD RS (STORE TO MEMORY)
ADDI | 3 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 + RS2 (ADD INTEGER ή C2)
ADDF | 4 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 + RS2 (ADD FLOATING) (εκτός ύλης)
MOVE | 5 | RD | RS |  | RD  RS
NOT | 6 | RD | RS |  | RD RS
AND | 7 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 AND RS2
OR | 8 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 OR RS2
XOR | 9 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 XOR RS2
INC | A | R |  |  | R  R + 1
DEC | B | R |  |  | R  R – 1
ROTATE | C | R | n | 0 ή 1 | Rotn R (εκτός ύλης)
JUMP | D | R | n |  | Αν R0 ¹ R τότε PC = n, διαφορετικά συνέχισε
Υπόμνημα | RS, RS1, RS2: Δεκαεξαδική διεύθυνση της θέσης των καταχωρητών προέλευσης |  |  |  | 
 | RD (DESTINATION): Δεκαεξαδική διεύθυνση της θέσης του καταχωρητή προορισμού |  |  |  | 
 | MS (SOURCE): Δεκαεξαδική διεύθυνση της θέσης μνήμης προέλευσης |  |  |  | 
 | MD: Δεκαεξαδική διεύθυνση της θέσης μνήμης προορισμού |  |  |  | 
 | n: δεκαεξαδικός αριθμός |  |  |  | 
 | d1, d2, d3, d4: 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο δεκαεξαδικό ψηφίο |  |  |  | 
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
INSTRUCTION SET
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 16: Παράδειγμα-I LOAD
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
A
B
C
Θέλω να βάλω (LOAD) στο REGISTER ΘΕΣΗ#15 (15F) την θέση μνήμης 42 (όπου 42). Τι εντολή πρέπει να στείλω στο IR?
1F42
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 17: Παράδειγμα-II LOAD
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
A
B
C
Θέλω να βάλω (LOAD) στο REGISTER ΘΕΣΗ#2 την θέση μνήμης (253)10. Τι εντολή πρέπει να στείλω στο IR?
12FD
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 18: Παράδειγμα STORE
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
A
B
C
Θέλω να αποθηκεύσω (STORE) στην θέση μνήμης 42 το REGISTER της ΘΕΣΗΣ#10. Τι εντολή πρέπει να στείλω στο IR?
242A
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 19: Παράδειγμα ADDI
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
A
B
C
Θέλω να προσθέσω (ADDI) δύο integers (ή C2) αριθμούς που βρίσκονται στις θέσεις 0 και 1 των REGISTERS και το αποτέλεσμα να πάει στην θέση 15:
0011111100000001
ADDI R15 R0 R1
3 F 0 1 .
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 20: Παράδειγμα INC
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
Θέλω να αυξήσω (INC) τον integer (ή C2) που βρίσκεται στην θέση REGISTER 11 κατά 1 (και το αποτέλεσμα θα πάει στην θέση 11):
INC R11 --- --- .
Α Β 0 0 .
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 21: Παράδειγμα DEC
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
Θέλω να μειώσω (DEC) τον integer (ή C2) που βρίσκεται στην θέση REGISTER 11 κατά 1 (και το αποτέλεσμα θα πάει στην θέση 11):
DEC R11 --- --- .
B Β 0 0 .
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 22: Παράδειγμα JUMP
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
Κάνε JUMP στην εντολή 01 (PC=01) που είναι στην θέση Μ#01 της μνήμης αν η θέση 0 του Register είναι διαφορετική από την θέση R#1 , διαφορετικά συνέχισε στην επόμενη εντολή
* πx στην θέση R1 υπάρχει ένας counter που όταν φτάσει μία τιμή που είναι στην θέση R0 το πρόγραμμα τερματίζει ενώ διαφορετικά κάνει loop
JUMP 1 01 .
D 1 01 .
PC=01
01
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 23: Παράδειγμα 1
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
Ας εξετάσουμε πώς ο απλός υπολογιστής μας προσθέτει δύο ακεραίους Α και B και παράγει το αποτέλεσμα C. Υποθέτουμε ότι οι ακέραιοι βρίσκονται σε μορφή συμπληρώματος ως προς δύο. Μαθηματικά, η πράξη εκφράζεται ως εξής:
Θεωρούμε ότι οι πρώτοι δύο ακέραιοι αποθηκεύονται στην θέση μνήμης (64)10  (40)16 και θέση (65)10  (41)16 και το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί θέση μνήμης (42)16. Για να πραγματοποιήσει την πρόσθεση ένα απλό πρόγραμμα χρειάζονται πέντε εντολές, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:
A
B
C
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 24: Παράδειγμα 1
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
A
B
C
1. Φόρτωση των περιεχομένων του M40 στον καταχωρητή R0 (R0  M40).
2. Φόρτωση των περιεχομένων του M41 στον καταχωρητή R1 (R1  M41).
3. Πρόσθεση των περιεχομένων των R0 και R1 και τοποθέτηση του αποτελέσματος στον R2 (R2  R0 + R1).
4. Αποθήκευση των περιεχομένων του R2 στη θέση μνήμης M42 (M42  R2).
5. Διακοπή.
Κωδικός | Ερμηνεία |  |  | 
(1040)16 | 1: LOAD | 0: R0 | 40: M40 | 
(1141)16 | 1: LOAD | 1: R1 | 41: M41 | 
(3201)16 | 3: ADDI | 2: R2 | 0: R0 | 1: R1
(2422)16 | 2: STORE | 42: M42 |  | 2: R2
(0000)16 | 0: HALT |  |  | 
INSTRUCTION
SET
?
?
?
?
?
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 25: Παράδειγμα 1
Aποθηκεύουμε το πρόγραμμα των πέντε γραμμών στη μνήμη ξεκινώντας από τη θέση (00)16 και φτάνοντας μέχρι τη θέση (04)16. Aποθηκεύουμε τα δεδομένα στις θέσεις μνήμης (40)16, (41)16, και (42)16.
Ο υπολογιστής μας χρησιμοποιεί έναν κύκλο ανά εντολή ξεκινώντας από PC=00. Επομένως, για ένα μικρό πρόγραμμα με πέντε εντολές χρειαζόμαστε πέντε κύκλους. Γνωρίζουμε επίσης πως κάθε κύκλος κανονικά αποτελείται από τρία βήματα: ανάκληση, αποκωδικοποίηση, και εκτέλεση.
Προς το παρόν, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εκτελέσουμε την πρόσθεση 161 + 254 = 415. Στη μνήμη, οι αριθμοί εμφανίζονται σε δεκαεξαδική μορφή, δηλαδή (00A1)16, (00FE)16, και (019F)16.
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 26
Κύκλος 1: Load M40 στο R0
Κωδικός | Ερμηνεία |  | 
(1040)16 | 1: LOAD | 0: R0 | 40: M40

## Slide 27
Κωδικός | Ερμηνεία |  | 
(1141)16 | 1: LOAD | 1: R1 | 41: M41
Κύκλος 2: Load M41 στο R1

## Slide 28
Κύκλος 3: ADDI R0 με R1 και  R2
Κωδικός | Ερμηνεία |  |  | 
(3201)16 | 3: ADDI | 2: R2 | 0: R0 | 1: R1

## Slide 29
Κύκλος 4: STORE R2 στην μνήμη M42
Κωδικός | Ερμηνεία |  | 
(2422)16 | 2: STORE | 42: M42 | 2: R2

## Slide 30
Κύκλος 5: HALT
Κωδικός | Ερμηνεία |  |  | 
(0000)16 | 0: HALT |  |  | 

## Slide 31: Παράδειγμα 2
Ας εξετάσουμε πώς ο απλός υπολογιστής μας προσθέτει δύο ακεραίους Α και B από πληκτρολόγιο και δείχνει το αποτέλεσμα C στην οθόνη.
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 32: Παράδειγμα 2
Ας εξετάσουμε πώς ο απλός υπολογιστής μας προσθέτει δύο ακεραίους Α και B από πληκτρολόγιο και δείχνει το αποτέλεσμα C στην οθόνη.
LOAD ενός ακεραίου από πληκτρολόγιο MFE και τοποθέτηση στο RF STORE από RF στο M40 LOAD ενός ακεραίου από πληκτρολόγιο MFE και τοποθέτηση στο RF STORE από RF στο M41 LOAD R0M40 LOAD R1M41 ADDI R2R0 + R1 STORE M42R2 LOAD Rf  Μ42 (τοποθέτηση του M42 στο RF για εξαγωγή) STORE του Rf στην οθόνη MFF (εγγραφή του ακεραίου από τη θέση μνήμης MFF) HALT (Διακοπή)
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 33: Παράδειγμα 2
1.LOAD
2.STORE
5.LOAD
3.LOAD
4.STORE
6.LOAD
7.ADDI
10.STORE
11.HALT
8.STORE
9.LOAD
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 34: Παράδειγμα 2
LOAD ενός ακεραίου από πληκτρολόγιο MFE και τοποθέτηση στο RF STORE από RF στο M40 LOAD ενός ακεραίου από πληκτρολόγιο MFE και τοποθέτηση στο RF STORE από RF στο M41 LOAD R0M40 LOAD R1M41 ADDI R2R0 + R1 STORE M42R2 LOAD Rf  Μ42 (τοποθέτηση του M42 στο RF για εξαγωγή) STORE του Rf στην οθόνη MFF (εγγραφή του ακεραίου από τη θέση μνήμης MFF) HALT (Διακοπή)
(1FFE)16
(240F)16
(1FFE)16
(241F)16
(1040)16
(1141)16
(3201)16
(2422)16
(1F42)16
(2FFF)16
(0000)16
ΛΥΣΗ
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 35: Παράδειγμα 2
Το πρόγραμμα κωδικοποιείται ως εξής:
Οι λειτουργίες 1 έως 4 αφορούν την είσοδο και οι λειτουργίες 9 και 10 χρησιμοποιούνται για την έξοδο. Όταν εκτελεστεί αυτό το πρόγραμμα, θα περιμένει από τον χρήστη να καταχωρίσει δύο ακεραίους με το πληκτρολόγιο και να πατήσει το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα υπολογίζει το άθροισμα και εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη.
(00)16 | (1FFE)16 | (04)16 | (1040)16 | (08)16 | (1F42)16
(01)16 | (240F)16 | (05)16 | (1141)16 | (09)16 | (2FFF)16
(02)16 | (1FFE)16 | (06)16 | (3201)16 | (0Α)16 | (0000)16
(03)16 | (241F)16 | (07)16 | (2422)16 |  | 
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 36: Ασκηση 5-13 με λύση
(00)16 (1FFE)16 // RF  MFE, LOAD A from keyboard FE to RF
(01)16 (240F) 16 // M40  RF, STORE A in M40
(02)16 (1040)16 // M40  R0, LOAD A from M40 to R0
(03)16 (A000)16 // R0  R0 + 1, INC A
(04)16 (A000)16 // R0  R0 + 1, INC A
(05)16 (A000)16 // R0  R0 + 1, INC A
(06)16 (2410)16 // M41  R0, STORE the result in M41
(07)16 (1F41)16 // RF  M41, LOAD the result to RF
(08)16 (2FFF)16 // MFF  RF, STORE (send) the result to the monitor FF
(09)16 (0000)16 // Halt
Πληκτρολογούμε το Α. Το πρόγραμμα το διαβάζει και το αποθηκεύει στην μνήμη, για να το μεταφέρει μετά σε REGISTAR και να το αυξήσει κατά 1 (3 φορές). Αφού μετά το αποθηκεύσει στην μνήμη, το μεταφέρει σε REGISTAR για να το δείξει στην οθόνη.
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 37: Λίστα Εντολών
Εντολή | Κωδ. | Τελεστέοι |  |  | Ενέργεια
 | d1 | d2 | d3 | d4 | 
HALT | 0 |  |  |  | Διακόπτει την εκτέλεση του προγράμματος
LOAD | 1 | RD | MS |  | RD  MS (LOAD FROM MEMORY)
STORE | 2 | MD |  | RS | MD RS (STORE TO MEMORY)
ADDI | 3 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 + RS2 (ADD INTEGER ή C2)
ADDF | 4 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 + RS2 (ADD FLOATING)
MOVE | 5 | RD | RS |  | RD  RS
NOT | 6 | RD | RS |  | RD RS
AND | 7 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 AND RS2
OR | 8 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 OR RS2
XOR | 9 | RD | RS1 | RS2 | RD  RS1 XOR RS2
INC | A | R |  |  | R  R + 1
DEC | B | R |  |  | R  R – 1
ROTATE | C | R | n | 0 ή 1 | Rotn R (εκτός ύλης)
JUMP | D | R | n |  | Αν R0 ¹ R τότε PC = n, διαφορετικά συνέχισε
Υπόμνημα | RS, RS1, RS2: Δεκαεξαδική διεύθυνση της θέσης των καταχωρητών προέλευσης |  |  |  | 
 | RD (DESTINATION): Δεκαεξαδική διεύθυνση της θέσης του καταχωρητή προορισμού |  |  |  | 
 | MS (SOURCE): Δεκαεξαδική διεύθυνση της θέσης μνήμης προέλευσης |  |  |  | 
 | MD: Δεκαεξαδική διεύθυνση της θέσης μνήμης προορισμού |  |  |  | 
 | n: δεκαεξαδικός αριθμός |  |  |  | 
 | d1, d2, d3, d4: 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο δεκαεξαδικό ψηφίο |  |  |  | 
D: Destination Address
S: Source Address
M: Memory
R: Register
INSTRUCTION SET
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού

## Slide 38: END
https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA
Supplementary Material (εκτός ύλης):
Notes: Κάθε εντολή λέει τι θα κάνουν (κωδ.) οι θέσεις προορισμού